# ADEMCO VISTA-120

# Система защиты

# с планированием

# Руководство пользователя

Ваша система защиты Honeywell разработана для работы с устройствами, изготовленными или утвержденными компанией Honeywell для использования с этой системой.  Система защиты  Honeywell не рассчитана на работу с любым устройством, которое может быть подсоединено к клавиатуре системы или другой шине связи, если это устройство не утверждено компанией Honeywell для использования с Вашей системой защиты. Применение любого неразрешенного устройства может привести к повреждению системы или ухудшению ее характеристики и повлиять на действительность ограниченной гарантии, предоставляемой компанией Honeywell.  Если Вы купили устройства, изготовленные или утвержденные компанией Honeywell, то гарантируется тщательная проверка этих устройств для получения оптимальной характеристики при их применении с системой защиты Honeywell.

Оглавление

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ	6

Общая информация	6

Разделенная система	6

Соединение пультов управления	7

Зоны	7

Противопожарная защита	7

Защита от краж	8

Сигналы тревоги	8

Память сигналов тревоги	8

Быстродействующая клавиша (макрокоманда)	9

Использование планов	9

Таймеры устройств	9

Доступ к другому разделу (команда GOTO)	9

Работа с главной клавиатурой	10

Функция самопомощи	10

Функции речевого ответа и доступа к телефону	10

Информация о клавиатурах	11

Общая информация	11

Функции клавиатуры	12

задержки для входа и выхода	15

Общая информация	15

коды защиты и уровни полномочий	16

Общая информация	16

Код принуждения	16

Быстрая активизация	16

Уровени полномочий	17

Общие правила использования уровней полномочий и внесения изменений	18

Выход из режима редактирования пользователей	18

Добавление пользователя	19

Изменение кода пользователя	21

Удаление пользователя	21

Доступ к другим разделам	22

Доступ к другому разделу	22

Глобальная активизация	22

Работа главной клавиатуры	23

Работа в общей области	25

Воздействие кодов пользователей на общую область	26

доступ к другим пультам управления	27

Режим с одним пультом и одним разделом	27

Режим с несколькими пультами и несколькми разделами	28

Режим просмотра нескольких пультов	30

Приоритет отображения для режима с несколькими панелями и несколькими разделами                       32

проверка на наличие открытых зон	33

Использование клавиши READY  	33

обход зон защиты	35

Использование клавиши BYPASS  	35

Быстрый обход	36

Отображение обойденных зон	36

Использование клавиши STAY  	37

активизация только по периметру	38

Использование клавиши INSTANT  	38

Активизация всей защиты	39

Использование клавиши AWAY  	39

активизация всей защиты	40

Использование клавиши MAXIMUM  	40

деактивизация и выключение сигнализаторов	41

Использование клавиши OFF  	41

Память сигналов тревоги 	41

использование кнопочного переключателя	42

Общая информация	42

Активизация	42

Деактивизация	42

режим звуковой сигнализации (Chime) 	43

Использование клавиши   	43

просмотр сообщений станции мониторинга	44

Общая информация	44

Использование аварийных клавиш	45

быстродействующая клавиша (макрокоманда)                         46

Общая информация	46

Ввод последовательности команд	46

Исполнение	48

Управление доступом к двери	49

Общая информация	49

Использование режима меню реле  #70	50

Общая информация	50

использование планов	52

Задержка времени закрытия	52

Временные планы закрытия и открытия	52

Программирование временных планов	53

Программирование таймеров устройств	55

Общая информация	55

использование режиме мгновенного включения #77	57

Процедуры записи событий	61

Общая информация	61

Отображение журнала событий	61

тестирование системы	63

Использование клавиши TEST  	63

Тестирование системы	63

система пожарной сигнализации	64

В случае пожарной тревоги	64

Выключение пожарной сигнализации	64

Типичные сообщения о неисправностях	65

Отключение электропитания	66

ТЕХническое обслуживание системы	67

Уход за системой	67

Замена батарей в беспроводных датчиках	67

Выключение предупредительных  тональных сигналов в клавиатуре	68

Стандартный уход	68

Краткий список функций системы 	69

сводка звуковых уведомлений	72

индексный указатель	76

Общее представление о системе

Общая информация

Ваша система защиты Honeywell состоит из главного пульта управления, минимум одной (малой) клавиатуры и различных датчиков, установленных в зданиях. Система позволяет выполнять три вида защиты: защита от краж, защита от пожара и защита от аварийных ситуаций. Клавиатура обеспечивает возможность полного управления работой системы.

Микрокомпьютерная технология используется в системе для контроля всех зон защиты и состояния системы и получения соответствующей информации для отображения на клавиатуре, используемой с системой, а также инициирования соответствующих сигнализаторов. Система может быть запрограммирована для автоматической передачи предупредительных сообщений и сообщений о состоянии по телефонным линиям центральной станции мониторинга аварийных ситуаций.

Это Руководство составлено с учетом удобства работы с системой. Каждая функция объяснена пошагово. Рекомендуем прочитать раздел ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ, чтобы ознакомиться с терминологией  и основными характеристиками системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если усовершенствованный пользовательский интерфейс Symphony подсоединен к Вашей системе, то   для получения инструкций по эксплуатации обратитесь к Руководству пользователя по этому интерфейсу.

Разделенная система

Разделенная система совместно использует одну физическую систему аварийной (предупредительной) сигнализации для разных пользователей, каждый из который предъявляет свои требования к системе. В большинстве случаев Вам, как пользователю, нет необходимости знать о других пользователях и их структуре в системе, но время от времени Вы можете видеть на дисплее сообщения, указывающие на то, что система используется другим пользователем. Не беспокойтесь, это нормально. Дополнительную информацию смотрите в разделе ДОСТУП К ДРУГИМ РАЗДЕЛАМ.

Общее представление о системе (продолжение)

Соединение пультов управления

Соединение до восьми пультов (панелей) управления VISTA-120 позволяет пользователю управлять функциями всех пультов управления из одного места. Соединение пультов управления идеально при использовании системы в нескольких зданиях (например,  в торговом пассаже, университетском городке и т.д.).

В системе используются три режима для доступа к другим “подсоединенным” панелям управления:

- Один раздел, один пульт – отображение состояния раздела на удаленном пульте управления и возможность управления этим удаленным пультом.

- Множество разделов, множество пультов ( отображение состояния и возможность одновременной активизации и деактивизации нескольких разделов с удаленного пульта управления.

- Просмотр множества пультов управления – отображение состояния и возможность  одновременной активизации и деактивизации нескольких  удаленных (дистанционных) пультов управления.

Зоны

Датчики Вашей системы назначены разным “зонам”.  Например,  датчик на входной и выходной двери назначен зоне 001, датчики на окнах в главной спальне – зоне 002 и т.д. Эти номера появляются на дисплее вместе с буквенным дескриптором зоны (если запрограммирован), если появляется состояние тревоги или неисправности.

Противопожарная защита

Подсистема противопожарной защиты Вашей системы (если используется) всегда включена и обеспечивает включение сигнализатора при обнаружении пожара. Важная информация о противопожарной защите, детекторах дыма и маршрутах эвакуации людей из  здания при пожаре приведена в разделе  СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Общее представление о системе (продолжение)

ЗАЩИТА ОТ КРАЖ

Подсистема защиты от краж (ограблений) Вашей системы должна быть включена или  “активизирована” перед тем, как она обнаружит тревожную ситуацию, связанную с кражей. В системе используются четыре режима защиты от краж: Stay (ЗАДЕРЖКА), Away (НЕПРЕРЫВНОЕ ДЕЙСТВИЕ), Instant (МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ) и Maximum (МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА), имеется возможность обхода выбранных зон  защиты (BYPASS), когда остальная часть системы активизирована. В режиме звуковой сигнализации (CHIME) пользователям выдаются предупреждения об открытии и закрытии дверей и окон, когда система декактивизирована. Информация об использовании этих режимов приведена в соответствующих разделах Руководства.

В таблице перечислены четыре режима активизации и характеристики каждого режима.

|  | Характеристики каждого режима активизации |
| --- | --- |
| Режим активизации | Задержка для выходной двери | Задержка для входной двери | Активизация по периметру |
| AWAY | Да* | Да | Да |
| STAY | Да | Да | Да |
| INSTANT | Да | Нет | Да |
| MAXIMUM | Да* | Нет | Да |

*Если активизация конечного контакта разрешена специалистом по установке системы, то выходная задержка не ограничена. Это означает, что система не активизируется до тех пор, пока выходная дверь не будет открыта или закрыта или только  закрыта (если вначале она была открыта).

Сигналы тревоги

Если появляется сигнал тревоги или предупреждения, то включаются и звуковой сигнализатор клавиатуры, и внешний звуковой сигнализатор и клавиатура отображает зону (зоны), с которыми связан сигнал тревоги. Если система соединена с центральной станцией мониторинга, то посылается и аварийное (предупредительное) сообщение. Для выключения звуковых сигнализаторов необходимо деактивизировать систему.

Память сигналов тревоги

Если появляется сигнал тревоги,  то клавиатура отображает номер (номера) зоны (зон), с которыми связано возникновение проблемы, и тип аварийной ситуации (например, ПОЖАР, СИГНАЛ ТРЕВОГИ). Номер зоны и тип аварийной ситуации отображаются до тех пор, пока они не будут сброшены посредством деактивизации системы (см. раздел ДЕАКТИВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ).

Общее представление о системе (продолжение)

Быстродействующая клавиша  (Макрокоманда)

Система может запоминать последовательность, содержащую до 32 нажатий клавиш, которая может быть активизирована простым нажатием клавиши “A, B, C, или D”. Эту характеристику можно использовать для облегчения одновременного выполнения нескольких функции (например, переход к другому разделу, чтобы обойти зону) или упрощения активизации ежедневной  повторяющейся процедуры. Подробная информация об этой функции приведена в разделе БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ КЛАВИША данного Руководства.

Использование планов

Система может быть запрограммирована с использованием планов для автоматической активизации, деактивизации и активизации различных устройств и (или) выполнения функций системы в определенное время. Пользователи могут изменять некоторые из этих планов посредством введения вручную времени задержки закрытия, используя временные планы, или программирования специальных планов. Подробная информация о процедурах планирования приведена в разделе ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНОВ данного Руководства.

Таймеры устройств

В системе используется до 20 “таймеров” для управления различными устройствами, например световыми сигнализаторами или бытовыми электроприборами. Эти таймеры подобны таймерам отдельных бытовых электроприборов, продаваемым в универсальных магазинах Устройства, которыми можно управлять, программируются специалистом по установке системы. Можно программировать до 96 таких устройств. Подробная информация о процедурах программирования приведена в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРОВ УСТРОЙСТВ.

Доступ к другому разделу (Команда GOTO)

Каждая клавиатура назначена разделу по умолчанию и используется для отображения информации, связанной только с этим разделом. Если пользователь имеет разрешение, то клавиатуру в одном разделе можно использовать для выполнения функций системы в другом разделе с помощью команды GOTO. Отметим, что только разделы, разрешенные и запрограммированные программой установки, могут быть доступны таким образом.

Для перехода к другому разделу введите Ваш код в системе защиты, нажмите клавишу [(], после чего введите номер раздела (1-8).

Клавиатура продолжает работать с новым разделом до ввода команды перехода к новому разделу или до истечения 120 секунд с момента последнего использования клавиатуры. Введите  Ваш код в системе защиты, нажмите клавишу  [(] и затем [0], чтобы вернуться к исходному разделу.

Общее представление о системе (продолжение)

Работа с главной клавиатурой

“Главная” клавиатура – это та клавиатура, на которой одновременно отображается состояние до 8 разделов. Пользователь может получить больше информации об определенном разделе, просто нажав клавишу [(] + номер требуемого раздела (1-8).  Чтобы работать с “главным” разделом (9), используя команду GOTO, и выполнять любые функции с помощью главной клавиатуры, пользователь должен иметь доступ ко всем разделам системы защиты.

Функция самопомощи

Сокращенные пользовательские инструкции встроены в систему с возможностью легкого просмотра на экране дисплея сообщений буквенной клавиатуры. Эта функция особенно полезна, если данное Руководство недоступно при необходимости выполнения в системе процедуры, которая Вам неизвестна.

Для просмотра сокращенных инструкций:

Просто нажмите и удерживайте нажатой функциональную клавишу, представляющую интерес, до момента начала появления описания (около 5 секунд) и затем отпустите клавишу. Система должна быть готова к активизации ( “READY TO ARM”), чтобы выполнить эту функцию.  Описания каждой функциональной клавиши приведены в разделе ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ.

Функции речевого ответа и доступа к телефону

Система может иметь модуль 4286 VIP или модуль доступа к телефону с дистанционным управлением, позволяющий получать доступ к системе через многочастотный телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем на стороне абонентского оконечного оборудования или посредством передачи вызова, если абонент отсутствует. С помощью функции доступа к телефону можно выполнять следующие операции:

- Прием синтезированных речевых сообщений о состоянии  системы.

- Активизация и деактивизация системы и выполнение большинства функциональных команд с использованием телефона и речевого подтверждения после ввода каждой команды.

- Управление релейными устройствами 4204/4204CF и световыми сигнализаторами и электробытовыми приборами в режиме ручной активизации реле #70.

Полная информация о применении этой функции приведена в отдельном РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ДОСТУПУ К ТЕЛЕФОНУ с использованием модуля 4286 VIP или модуля доступа к телефону с дистанционным управлением.

Информация о клавиатурах

Общая информация

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если клавиатура выдает частые звуковые сигналы при входе в здание,  это означает, что в Ваше отсутствие возникла аварийная ситуация.  НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ из ближайшего безопасного места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас есть интерфейс Symphony (Улучшенный пользовательский интерфейс), соединенный с Вашей системой, то обратитесь к Руководству пользователя Symphony для получения инструкций по эксплуатации.

С помощью клавиатур можно управлять всеми функциями системы. Клавиатуры имеют цифровые клавиши, похожие на клавиши телефона, и ЖК-дисплей для отображения типа и места появления аварийных ситуаций. Клавиатуры могут отображать сообщения системы на местном языке. На клавиатурах могут отображаться сокращенные пользовательские команды (см. параграф Функция самопомощи в разделе ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ). Клавиатуры можно запрограммировать с использованием  специальных дескрипторов зон. Задняя подсветка клавиатуры программируется так, чтобы обеспечивать непрерывное освещение клавиатуры или освещение только при нажатии клавиши с последующим выключением подсветки по истечении  нескольких минут.

Клавиатуры имеют встроенный звуковой сигнализатор, включающийся при появлении аварийных ситуаций или неисправностей. Этот сигнализатор издает звуковой сигнал при выполнении системой определенных функций, например в течение времен задержки для входной и выходной дверей, в режиме звуковой сигнализации (CHIME) и при нажатии клавиш для выполнения функций системы (для подтверждения нажатия клавиши). В некоторых клавиатурах звуки можно выключать, чтобы не создавать помех другим пользователям системы. Информацию о выключении звуковых сигнализаторов можно получить у специалиста по установке системы.

Функции клавиатуры

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если клавиатура используется для ввода кодов и команд, то последовательные нажатия клавиш необходимо  выполнять в течение 3 секунд. Ели в течение 3 секунд клавиша не нажата, то ввод прекращается и необходимо повторить ввод  с самого начала.

Примечание:	Опция ввода кода клавиатуры позволяет  блокировать все клавиатуры в разделе после 21 нажатия клавиш без ввода правильного кода и последовательности команд (в течение 15-минутоного периода) и завершает работу через 15 минут. Это действительно для любой беспроводной клавиатуры в разделе. Возможность использования этой опции в системе можно определить с помощью специалиста по установке системы.

Функции клавиатуры (продолжение)

ОКНО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ БУКВ: 2-строчный, 32-символьный ЖК-дисплей. Отображаются идентификатор пункта защиты, состояние системы, сообщения и инструкции для пользователя.

:  Деактивизирует подсистему защиты от краж, выключает сигнализаторы и звуковые индикаторы неисправности и стирает визуальное аварийное сообщение после устранения неисправности.

:  Полностью активизирует подсистему защиты от краж внутри помещения и по периметру посредством регистрации движений нарушителя в защищенных внутренних областях, защищая двери, окна и другие объекты. Пришедшие позднее могут войти через зону задержки для входа без включения сигнализатора, если система декактивизирована, до истечения времени задержки для входа.

:  Активизирует подсистему защиты от краж по периметру, защищая двери, окна и другие пункты по периметру и включая сигнализацию при обнаружении открытой двери или окна. Позволяет автоматически обходить определенные области, движение в которых не должно приводить к включению сигнализации. Пришедшие позднее могут войти через зону задержки для входа без включения сигнализатора, если система декактивизирована, до истечения времени задержки для входа. Полная информация о клавише STAY приведена в разделе ЗАЩИТА ТОЛЬКО ПО ПЕРИМЕТРУ.

:  Активизирует подсистему защиты от краж, как в режиме AWAY, но исключает период задержки для входа, чтобы обеспечить максимальную защиту.  Сигнализация включается сразу при открытии любой точки защиты, включая зоны с задержкой для входа.

: Проверяет систему и звуковой сигнализатор, если система деактивизирована.

: Позволяет обойти отдельные зоны защиты. Отображает предварительно обойденные зоны защиты.

:  Активизирует подсистему защиты от краж, как в режиме STAY, но исключает период задержки для входа, повышая степень защиты внутри без ожидания приходящих позднее.  Сигнализация включается сразу при открытии любой точки защиты по периметру, включая зоны с задержкой для входа.

:  Позволяет вводить дополнительные пользовательские коды, выданные другим пользователям системы.

Функции клавиатуры (продолжение)

:  Включает и выключает режим звуковой сигнализации (CHIME). При включении, любой вход через зону периметра или зону с задержкой, когда система деактивизирована,  приводит к включению звуковых сигнализаторов клавиатур.

:  Если нажать перед активизацией системы,  то клавиатура отобразит все открытые зоны защиты в исходном разделе клавиатуры. Эта клавиша позволяет отобразить дескрипторы всех зон, запрограммированных для системы, если ее удерживать нажатой не менее 5 секунд.

:  Позволяет активизировать систему без использования кода защиты (“Быстрая активизация”, если запрограммирована).

КЛАВИШИ 0-9:  Используются для ввода индивидуальных кодов доступа к защите.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ:  (ЗЕЛЕНЫЙ) При загорании указывает на готовность системы к активизации. Если не горит, то система не готова к активизации.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР АКТИВИЗАЦИИ: (ЗЕЛЕНЫЙ) При загорании указывает на активизацию системы (режим STAY, AWAY, INSTANT или  MAXIMUM).

ИНДИКАТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА:  (ЖЕЛТЫЙ)  При загорании указывает на обнаружение неисправности ДИНАМИК:  Источник звукового внутреннего предупреждения и звуков подтверждения, а также сигналов тревоги (см. “Сводка звуковых уведомлений”).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ:  Используются для функций быстродействующей клавиши (макрокоманды) или аварийных клавиш. Информация об этих клавишах приведена в разделах Руководства БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ КЛАВИША (МАКРОКОМАНДА)  И АВАРИЙНЫЕ КЛАВИШИ.

ЗАДЕРЖКИ ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА

Общая информация

Система имеет запрограммированные специалистом временные задержки, называемые задержкой для выхода и задержкой для входа. При каждой активизации системы, задержка для выхода  задает время, в течение которого Вы можете выйти из обозначенной выходной двери без включения сигнализатора.  Задержка для выхода начинается сразу после ввода любой команды активизации и используется во всех режимах защиты при активизации. Если такая задержка запрограммирована, то тихий звуковой сигнал выдается в течение всего периода  задержки для выхода.

Задержка для входа позволяет деактивизировать систему при повторном входе через обозначенную входную дверь. Система должна быть деактивизирована перед завершением периода задержки для входа, иначе включится сигнализация. Клавиатура выдает звуки в течение  периода задержки для входа, напоминая о необходимости  деактивизировать систему. Вы можете активизировать систему без задержки для входа, используя режимы INSTANT или MAXIMUM. В этих режимах степень защиты повышается в помещениях или за их пределами в течение увеличенных периодов времени. Информация о временах задержки может быть получена у специалиста по установке системы.

Коды защиты и уровни полномочий

Общая информация

В момент установки системы, Вам выдаются уровень полномочий и персональный четырехзначный код защиты, известные только Вам. Код защиты необходимо вводить при активизации и деактивизации системы. Уровень полномочий задает функции системы, которые Вы можете выполнять.

Дополнительная защита обеспечивается за счет того, что  другим пользователям, которым не надо знать Ваш код, выдаются другие коды защиты, и каждый пользователь имеет свой уровень полномочий. Пользователи могут быть идентифицированы “номерами пользователей”, присвоенными им при выдаче кода защиты.

Все коды могут использоваться поочередно, когда функции системы выполняются в пределах уровня полномочий каждого кода (система, активизированная кодом одного пользователя, может быть деактивизирована кодом другого пользователя), за исключением кода С уровня оператора. Подробная информация об уровнях полномочий приведена на следующей странице УРОВНИ ПОЛНОМОЧИЙ.

Если более 20 нажатий клавиш выполнены в течение 15-минутного периода без ввода действительной последовательности команд, то система игнорирует все следующие нажатия клавиш в течение следующих 15 минут. Проверьте наличие этой опции в системе с помощью специалиста.

Важное замечание: Только пользователи с номерами 001-050 могут выполнять операции соединения пультов управления.

Код принуждения

Эта функция используется, если необходимо ускорить деактивизацию или активизацию системы при возникновении опасности. При использовании кода система работает обычно, но передает центральной станции неслышимое уведомление о создавшейся ситуации, если такая услуга предусмотрена. Код принуждения предварительно назначается специалистом в процессе установки системы (уровень полномочий 6).

Важное замечание: Этот код применим, когда система соединена с центральной станцией.

Быстрая активизация

Если “Быстрая активизация” запрограммирована специалистом, то при активизации системы клавиша [#] может быть нажата вместо ввода кода защиты. Тем не менее, код защиты необходимо использовать для деактивизации системы.

Коды защиты и уровни полномочий (продолжение)

Уровни полномочий

Уровни полномочий задают функции, которые может выполнять пользователь системы. В зависимости от присвоенного Вам уровня полномочий,  имеются определенные функции системы, которые запрещены для выполнения. Предусмотрено шесть уровней полномочий, каждый из которых имеет свои ограничения.

Уровень 1 (Специалист):	Может выполнять все функции системы в назначенных разделах, добавлять, удалять или изменять пользователей уровней менеджера и операторов. Коды этого уровня добавляются специалистом по установке системы.

Уровень 2 (Менеджер): 	Может выполнять все функции системы в назначенных разделах, добавлять, удалять или изменять пользователей уровней операторов.

Уровень 3 (Оператор A): 	Может выполнять все функции системы в назначенных разделах, но не может добавлять, удалять или изменять других пользователей.

Уровень 4 (Оператор B): 	Аналогичен уровню 3 оператора А, но не может обходить зоны защиты.

Уровень 5 (Оператор C): 	Может активизировать систему в назначенных разделах, но не может деактивизировать систему, пока система активизирована этим кодом. Код обычно присваивается оператору, который должен активизировать и деактивизировать систему только в определенные моменты времени  (как приходящая няня).

Уровень 6 (Принуждение): 	Может активизировать и деактивизировать систему, а также посылать неслышимые аварийные сообщения центральной станции, если эта услуга предусмотрена.

Для просмотра полномочий Вашего уровня и возможностей системы:

- Введите Ваш код + [(] + [(].

- На клавиатуре появится раздел (разделы), с которыми Вам разрешено работать,  и Ваши номер и уровень полномочий в каждом разделе.

Коды защиты и уровни полномочий (продолжение)

Общие правила использования уровней полномочий и внесения изменений

- Пользователь не может удалять или не изменять пользовательский код с ТЕМ ЖЕ уровнем полномочий, что и у него, или БОЛЕЕ ВЫСОКИМ уровнем полномочий.

- Пользователь может только ДОБАВЛЯТЬ пользователей к более НИЗКОМУ уровню полномочий.

- Пользователь может назначать коды доступа только для тех разделов, к которым пользователь, добавляющий код, имеет доступ (например, пользователь с доступом только к разделу 1 не может назначать коды в разделе 2).

- Для назначения уровня полномочий пользователя можно использовать только процедуру “Добавить пользователя”. Для изменения уровня полномочий пользователя необходимо сначала удалить пользователя, а затем вновь добавить.

- Номера пользователей должны вводиться как трехзначные числа. Однозначным номерам пользователей должны предшествовать нули, чтобы получить трехзначные числа  (например, 003, 004 и т.д.). Коды защиты вводятся как четырехзначные числа.

- Перед назначением кода защиты убедитесь, что он не совпадает с кодом ПРИНУЖДЕНИЯ.

Примечание: При добавлении, изменении или удалении пользователей, на всех других буквенных клавиатурах в этом разделе отображается “Режим редактирования пользователей – Пожалуйста, подождите”, и нажатия клавиш на этих клавиатурах, за исключением аварийной клавиши, игнорируются. При нажатиях аварийных клавиш включается сигнализация, и ввод пользователем данных завершается.

Выход из режима редактирования пользователей

Вы можете выйти из любого режима редактирования пользователей, описание которых приведено на следующих страницах, в любой момент, выполнив следующее:

1.	Нажмите или , не нажимайте на клавише более 10 секунд.

2.	Система вернется в обычный режим.

Коды защиты и уровни полномочий (продолжение)

Добавление пользователя

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Временные пользователи не должны получать информацию об использовании функций системы, о которых они не должны знать (например, обход зон защиты)..

КОД

1.	Введите код специалиста или менеджера, нажмите клавишу .

2.	Введите трехзначный номер нового пользователя (002-150).

3.	Введите четырехзначный код защиты для этого пользователя. Появятся следующие приглашения.

| ADD NEW USER? 0 = НЕТ , 1 = ДА | Введите 1 для добавления кода нового пользователя. Ввод 0 заменяет существующий код пользователя кодом, введенным на шаге 3. См. раздел Изменение кода пользователя. |
| --- | --- |
| USER NUMBER = 003 ENTER AUTH. LEVEL | Введите уровень полномочий, 1-6, для пользователя в данном разделе. 1=специалист 2=менеджер 3=оператор A 4=оператор B 5=оператор 6=код принуждения |
| Access Group? Enter 0-8 | Ели планы доступа запрограммированы, то появится это приглашение. Введите номер группы доступа пользователя (1-8), если доступ пользователя к системе должен быть ограничен. Введите 0, если группа доступа не должна назначаться. |
| RF BUTTON ? 0 = НЕТ , 1 = ДА | Это приглашение появляется, если на кнопочный передатчик серии 5800 подано питание, но он еще не назначен пользователю. Нажмите 1, если передатчик назначен пользователю, и 0, если не назначен. |
| ENTER BUTTON ZN # (001-128) | Если передатчик назначен, то появится это приглашение. Введите номера зон для кнопок (см. программу установки для задания номера зон). |
| MULTI-ACCESS ? 0 = НЕТ, 1 = ДА | Если Вы как пользователь имеете доступ к другим разделам, то с помощью клавиатуры Вы можете предоставить новому пользователю доступ (GOTO) к этим разделам. Нажмите 0 (НЕТ) или 1 (ДА). Если нет, то система активизирует код этого пользователя и выходит из режима “Добавить пользователя”. Если да, то клавиатура выдаст приглашение для ввода параметра глобальной активизации для этого пользователя. |

Коды защиты и уровни полномочий (продолжение)

| GLOBAL ARM ? 0 = НЕТ , 1 = ДА | Нажмите 1 (ДА), если пользователю разрешено активизировать более одного раздела одновременно. Нажмите 0, если пользователю разрешено активизировать только назначенный раздел. |
| --- | --- |
| PART.2 - SHOP? 0 = НЕТ , 1 = ДА | Клавиатура выдает приглашение для доступа пользователя к следующему разделу (см. команда GOTO). Вновь нажмите 0 или 1. Если да, то система автоматически назначит номер пользователя для использования в этом разделе и выдает приглашение для задания уровня полномочий и параметров глобальной активизации для этого пользователя в разделе (см. предыдущие шаги). |
| Part. 1 A0* WHSE User 003 Auth=3G. | Когда отражены все разделы, клавиатура прокручивает разделы, к которым назначен доступ, и отображает номер пользователя, уровень полномочий и параметр глобальной активизации для каждого раздела. “G” после уровня полномочий указывает на то, что функция глобальной активизации активна для этого пользователя в отображенном разделе. Символ "*" указывает на раздел, в котором пользователь может быть изменен или добавлен. Символ "." в конце второй строки указывает на то, что пользователь передает отчеты о закрытии и открытии. Передача отчетов об открытии и закрытии автоматически активизируется для любых пользователей, добавленных Вами, если Вы активизировали передачу отчетов об открытии и закрытии. |

Коды защиты и уровни полномочий (продолжение)

Изменение кода пользователя

CODE

1.	Введите код специалиста или менеджера и нажмите клавишу 	  + номер пользователя, подлежащий изменению.

2.	Введите новый код для пользователя.

| ADD NEW USER? 0 = НЕТ , 1 = ДА | Система распознает, что номер пользователя уже используется, и предлагает определить его или нет для нового пользователя. Введите 0 для замены существующего кода пользователя кодом, введенным на шаге 3. |
| --- | --- |
| USER 002 CHANGED SUCCESSFULLY | Система подтверждает, что замена разрешена на основе уровня полномочий и, в этом случае, вводит его. Отметим, что при изменении собственного кода пользователя, система предлагает повторно ввести новый код. Это предотвращает случайное изменение собственного кода. |

Удаление пользователя

CODE

1.	Введите код специалиста или менеджера и нажмите клавишу 	  + номер пользователя, подлежащий удалению.

2.	Введите код специалиста или менеджера, введенный первым.

| OK TO DELETE 0 = НЕТ , 1 = ДАS | Система распознает, что номер пользователя уже используется, и предлагает подтвердить то, что его следует удалить. Нажмите 0 (НЕТ) или 1 (ДА). |
| --- | --- |
| USER CODE DELETED | Если да, то код пользователя удаляется из всех разделов, которым он назначен, и все уровни полномочий и другая информация о пользователе удаляются. Отметим, что пользователь может быть удален только из раздела, для которого он был назначен ранее, и только тем пользователем, уровень полномочий которого выше. Пользователь не может сам удалить свой код защиты. |

Доступ к другим разделам

Доступ к другому разделу

Каждая клавиатура назначена разделу по умолчанию для отображения и показывает информацию только для этого раздела. Если пользователь имеет полномочия, то клавиатуру в одном разделе можно использовать для выполнения функций в других разделах с использованием команды GOTO. Отметим, что таким образом можно получать доступ только к тем разделам, которые разрешены и запрограммированы программой установки.

Переход к другому разделу:

READY

1.	Введите Ваш код защиты, затем нажмите клавишу  	+ номер раздела (0-8).

При вводе номера раздела 0 клавиатура возвращается к исходному разделу.

| 2.. | LOG-ON TO AAAA PART. X COMPLETE | Клавиатура работает с новым разделом до поступления команды перехода к другому разделу или до истечения 2 минут, в течение которых клавиатура не была активизирована. AAAA = буквенный («альфа») дескриптор, запрограммированный специалистом по установке системы. X = номер раздела. |
| --- | --- | --- |

Глобальная активизация

Параметр глобальной активизации может быть назначен для использования некоторыми пользователями. Если глобальная активизация разрешена для использования с Вашим кодом защиты, то внизу на клавиатуре появится приглашение (сообщение) после нажатия одной из функциональных клавиш активизации  (STAY, INSTANT, AWAY, MAXIMUM, OFF).

| ARM P 1 2 3 4 5 6 7 8 HIT 0-8 X X X - - X - - | Приглашение (подсказка, запрос) отображает все разделы. Пользователь может активизировать и деактивизировать только разделы, к которым он имеет доступ. Чтобы выбрать разделы для активизации, введите требуемый номер 1-8. Символ "X" появится под этим разделом. При повторном вводе номера раздела символ “X” будет удален и раздел не будет активизирован, когда выдается приглашение. При нажатии 0 все разделы, назначенные пользователю, могут быть включены или выключены. После завершения, нажмите ( для выхода. Все разделы с символом “X” будут активизированы или деактивизированы. |
| --- | --- |

Доступ к другим разделам (продолжение)

##### Примечания к глобальной активизации:

- Если при выполнении глобальной активизации в любом выбранном разделе обнаруживаются неисправности, то система переходит в режим сводки (Summary Mode). Отображаются зоны с нарушениями во всех выбранных разделах. Эти нарушения необходимо устранить или обойти. Режим сводки завершается примерно через 120 секунд, если в течение этого времени ни одна клавиша не была нажата.

- Если при выполнении глобальной активизации в любом выбранном разделе обнаруживается условие, приводящее к выдаче клавиатурой звукового сигнала (например, память сигналов тревоги или неисправность), то система переходит в режим сводки и отображает условие. Этот режим завершается примерно через 120 секунд, если в течение этого времени ни одна клавиша не была нажата.

Работа главной клавиатуры

“Главная” клавиатура отражает состояние всей системы (разделы 1-8) на своем дисплее. Это полезно, так как исключается необходимость присутствия в здании представителя службы защиты для  начала работы с разными разделами с одной клавиатуры, чтобы определить источник сигнала тревоги.

Обычно отображается следующее описание:

SYSTEM	1	2	3	4	5	6	7	8

STATUS	R	R	N	N	A	T		B

Состояние каждого раздела отображается непосредственно под номером раздела на дисплее. Возможны следующие состояния:

A = Режим Away	S = Режим Stay	M = Режим Maximum

I = Режим Instant	R = Готовность	N =	 Отсутствие готовности

B = Обход и Готовность	 = Сигнализация	T = Неисправность

F = Пожарная сигнализация	P = Отключение источника переменного тока	L = Снижение напряжения батареи системы

C = Общий сбой

Для получения дополнительной информации об особом разделе введите  [T] + [Номер раздела] (например, T4).  Это позволит просмотреть только данный раздел. Чтобы оказать влияние на этот раздел, пользователь должен ввести код доступа к разделу. Чтобы пользователь любого раздела мог зарегистрироваться в “Главном” разделе (раздел 9) для просмотра состояния всех разделов и выполнения любых функций с главной клавиатуры, он должен иметь доступ ко всем разделам. В противном случае, доступ будет запрещен.

Доступ к другим разделам (продолжение)

Ниже приведен пример отображения состояния нарушения в зоне 002 (Окно погрузочной платформы) в разделе 1 (Товарный склад), когда регистрация выполнена с клавиатуры раздела  9:

WHSE DISARMED

HIT  FOR FAULTS

Это обычное изображение, которое появляется на клавиатуре (клавиатурах)  раздела 1. При нажатии клавиши T появится следующее сообщение:

FAULT 002 LOADING

DOCK WINDOW

Дополнительные нарушения в зоне отображаются по одному.  Для отображения состояния нового раздела нажмите клавишу  + [Номер раздела].  Отобразится состояние нового раздела.

“Активизированный” светодиод на главной клавиатуре загорается только в том случае, если все разделы успешно активизированы. Светодиод состояния “Готовности” загорается только в том случае, если все разделы готовы к активизации.

Звуковой сигнализатор на главной клавиатуре выдает звуковой сигнал при наиболее критичном состоянии во всех разделах. Предусмотрены следующие типы звуковых сигналов:

A.	Импульсные звуковые сигналы при пожаре

B.	Непрерывные звуковые сигнале при краже

C.	Звуковые сигналы при неисправности

Для выключения звукового сигнализатора нажмите любую клавишу на главной клавиатуре.

Доступ к другим разделам (продолжение)

Работа в общей области

Когда оборудование состоит из раздела, совместно используемого пользователями других разделов в здании, этот раздел рассматривается как раздел “общей области” для системы. Такая ситуация возникает в медицинском учреждении,  в котором находятся два врача и имеется общая область входа.

В этом случае логическая система используется для автоматической активизации и деактивизации общей области. Разделы могут быть установлены с учетом воздействия и(или) попытки активизации общей области.  Воздействие на общую область проявляется, когда в другом разделе выполняются действия, связанные с активизацией или деактивизацией.

Разделы, воздействующие на общую область, становятся причиной появления следующих условий:

- Когда первый раздел, воздействующий на общую область, деактивизирован, общая область также деактивизируется.

- Общая область не может быть активизирована до тех пор, пока не будет активизирован каждый раздел, выбранный для воздействия на общую область.

- Активизация последнего раздела, воздействующего на общую область, не приводит к попытке автоматической активизации общей области.

Разделы,  установленные для активизации общей области,  приводят к появлению следующих условий:

- Когда первый раздел, воздействующий на общую область, деактивизирован, общая область также деактивизируется.

- Общая область не может быть активизирована до тех пор, пока не будет активизирован каждый раздел, выбранный для воздействия на общую область.

- Активизация последнего раздела, запрограммированного для активизации общей области, не приводит к попытке автоматической активизации общей области. При наличии любых нарушений в разделе общей области или другом разделе, воздействующем на общую область, общая область не может быть активизирована. В этом случае отображается сообщение “UNABLE TO ARM COMMON AREA PART” (НЕВОЗМОЖНО АКТИВИЗИРОВАТЬ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ОБЛАСТИ).

В таблице приведена информация о работе раздела общей области:

| Раздел воздействует на общую область | Раздел активизирует общую область | Деактивизирует, когда раздел декативизируется | Попытки активизировать, когда раздел активизируется | Может быть активизирован, если другие разделы деактивизированы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |
| ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
| ДА | ДА | ДА | YES | НЕТ |
| НЕТ | ДА | --ВВОД НЕ РАЗРЕШЕН--- |

Доступ к другим разделам (продолжение)

Воздействие кодов пользователя на общую область

Коды с “глобальной” активизацией

Если Ваш код предусматривает “глобальную активизацию”, то система отобразит вопрос “Arm all?” (Активизировать все) или “Disarm all?” (Деактивизировать все), когда Вы попытаетесь активизировать или деактивизировать разделы, к которым имеете доступ с  буквенной клавиатуры. Это позволяет собирать и выбирать разделы для активизации или деактивизации и исключать “автоматическое” управления общей областью.  Следует помнить, что при попытке активизировать все разделы, к которым имеется доступ,  и наличии деактивизированного раздела, воздействующего на общую область (к которому нет доступа), Вам не удастся активизировать общую область. В этом случае отображается сообщение “UNABLE TO ARM COMMON AREA PART” (НЕВОЗМОЖНО АКТИВИЗИРОВАТЬ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ОБЛАСТИ).

Коды с “неглобальной” активизацией

При активизации с использованием кодов с неглобальной активизацией,  управление разделом общей область выполняется автоматически, как указано в предыдущей таблице.

Другие способы активизации и деактивизации

При активизации или деактивизации раздела, воздействующего на общую область и(или) активизирующего ее одним из приведенных ниже способов,  логическая схема общей области остается активной:

- Быстрая активизация

- Кнопочный переключатель

- Беспроводная кнопка

- Беспроводная клавиатура

Доступ к другим панелям управления

Если пользователь имеет разрешение, то клавиатуру одного пульта управления можно использовать для выполнения функций системы в других пультах управления с использованием одного из вариантов соединения пультов, приведенных ниже. Следует отметить, что только пользователи с номерами  001 - 050 могут получать разрешение для доступа к другим пультам.

В системе предусмотрены три режима доступа к другим “подсоединенным” пультам управления:

- Один раздел, один пульт – отображение состояния раздела на удаленном пульте управления и возможность управления этим удаленным пультом.

- Множество разделов, множество пультов ( отображение состояния и возможность одновременной активизации и деактивизации нескольких разделов с удаленного пульта управления.

- Просмотр множества пультов управления – отображение состояния и возможность  одновременной активизации и деактивизации нескольких  удаленных пультов управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Пользователь не может получать доступ или просматривать разделы или пульты, которые не назначены для него.

Режим с одним разделом и одним пультом

Для доступа к режиму с одним разделом и одним пультом выполните следующие шаги:

- Введите Ваш код защиты  +  +  +  	.

- Введите идентификационный номер пульта ID# (01-08), к которому Вы хотите подсоединиться.

- Введите номер раздела пульта.

- На клавиатуре появится сообщение “AWAITING PANEL LINK.” (ОЖИДАНИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПУЛЬТА). Через несколько секунд на клавиатуре отобразится состояние раздела с идентификационным номером пульта и номером раздела, мигающим в верхнем правом углу. Теперь пользователь может полностью управлять удаленным пультом. При этом можно выполнять все функции, за исключением следующих:

- Функции, ограниченные уровнем полномочий пользователя.

- Пользователь не может вводить режим программы  установки.

- Пользователь не может  выполнять режим подсоединения другого пульта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения режима подсоединения другого пульта или доступа к другому удаленному пульту, пользователь должен сначала выйти из этого режима (возвратиться к начальному пульту управления).

- Для выхода введите Ваш код защиты +  +  + . Через несколько секунд клавиатура отобразит состояние исходного раздела для клавиатуры. Этот режим завершится примерно через 120 секунд, если в течение этого времени не будет нажата ни одна клавиша.

Доступ к другим панелям управления (продолжение)

Режим с несколькими разделами и несколькими пультами

Для доступа к режиму с несколькими разделами и несколькими пультами выполните следующие шаги:

- Введите Ваш код защиты +  + +

- На клавиатуре появится изображение:

PANELnn	1	2	3	4	5	6	7	8

STATUS	x	x	x	x	x	x	x	x

где “nn” = идентификационный номер пульта id # (01-08), “12345678” – номера разделов и “xxxxxxxx” – состояние каждого раздела пульта. Возможны следующие состояния:

A = Режим Away	S = Режим Stay	M = Режим Maximum

I = Режим Instant	R = Готовность	N =	 Отсутствие готовности

B = Обход/Готовность	 = Сигнализация	T = Неисправность

F = Пожарная сигнализация	P = Отключение источника переменного тока	L = Снижение напряжения батареи системы

C = Общий сбой

ПРИМЕЧАНИЯ:

См. таблицу с указанием приоритета отображений.

Знак “.” под номером раздела указывает на то, что пользователь НЕ ИМЕЕТ доступа к этому разделу.

Используйте следующие клавиши для выполнения  функции в этом режиме:

Нажмите клавишу  , чтобы деактизизировать все разделы.

Нажмите клавишу  , чтобы активизировать все разделы в режиме AWAY.

Нажмите клавишу  ,  чтобы активизировать все разделы в режиме STAY.

Нажмите клавишу  , чтобы активизировать все разделы в режиме MAXIMUM.

Нажмите клавишу  ,  чтобы активизировать все разделы в режиме INSTANT.

Нажмите клавишу  , чтобы считать состояние следующего пульта управления.

Нажмите клавишу  , чтобы считать состояние предыдущего пульта управления.

Нажмите клавишу  для выхода из режима. Через несколько секунд на клавиатуре отобразится состояние начального раздела исходного пульта управления для клавиатуры. Этот режим завершится примерно через 120 секунд, если в течение этого времени не будет нажата ни одна клавиша.

Доступ к другим панелям управления (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если при выполнении любой из команд активизации в любом разделе появляются неисправности, то ни один из разделов не активизируется. Эти неисправности необходимо устранить или обойти перед попыткой активизировать разделы.

Пользователь не может выполнять режим подсоединения другого пульта управления. Для выполнения этого режима или доступа к другому удаленному пульту управления пользователь должен сначала выйти из этого режима (возвратиться к исходному пульту управления).

Режим просмотра нескольких пультов управления

Для доступа к  режиму просмотра нескольких пультов управления выполнение следующие шаги:

- Введите Ваш код защиты +  + +

- На клавиатуре появится сообщение:

ALLPANEL	1	2	3	4	5	6	7	8

STATUS	x	x	x	x	x	x	x	x

где “12345678” – идентификационный номер пульта управления id #s, “xxxxxxxx” – общее состояние каждого пульта управления.  Возможны следующие состояния:

A = Режим Away	S = Режим Stay	M = Режим Maximum

I = Режим Instant	R = Готовность	N =	 Отсутствие готовности

B = Обход/Готовность	 = Сигнализация	T = Неисправность

F = Пожарная сигнализация	P = Отключение источника переменного тока	L = Снижение напряжения батареи системы

C = Общий сбой

ПРИМЕЧАНИЯ:

См. таблицу с указанием приоритета отображений.

Используйте следующие клавиши для выполнения  функции в этом режиме:

Нажмите клавишу  , чтобы деактизизировать все разделы.

Нажмите клавишу , чтобы активизировать все разделы в режиме AWAY. Нажмите клавишу  ,  чтобы активизировать все разделы в режиме STAY.

Нажмите клавишу  , чтобы активизировать все разделы в режиме MAXIMUM.

Нажмите клавишу  ,  чтобы активизировать все разделы в режиме INSTANT.

Нажмите клавишу  для выхода из режима. Через несколько секунд на клавиатуре отобразится состояние исходного пульта управления для клавиатуры. Этот режим завершится примерно через 120 секунд, если в течение этого времени не будет нажата ни одна клавиша.

Доступ к другим панелям управления (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если при выполнении любой из команд активизации в любом разделе пульта управления появляются неисправности, то система не может активизировать этот пульт, но может активизировать другие разделы других пультов управления.

Пользователь не может выполнять режим подсоединения другого пульта управления. Для выполнения этого режима или доступа к другому удаленному пульту управления пользователь должен сначала выйти из этого режима (возвратиться к начальному пульту управления).

Приоритет отображений для режимов с несколькими разделами и несколькими пультами управления

В таблице приведены данные приоритетов отображений при одновременном существовании более одного условия.

| Приоритет | Описание | Отображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный сигнализатор | F |
| 2 | Все другие сигнализаторы |  |
| 3 | Потеря электропитания | P |
| 4 | Общий сбой | C |
| 5 | Низкое напряжение батареи системы | L |
| 6 | Неисправность | T |
| 7 | Обход | B |
| 8 | Отсутствие готовности | N |
| 9 | Готовность | R |
| 10 | Активизирован режим STAY | S |
| 11 | Активизирован режим AWAY | A |
| 12 | Активизирован режим INSTANT | I |
| 13 | Активизирован режим MAXIMUM | M |

Например, при работе в режиме с несколькими разделами и наличии в разделе зоны с неисправностью, система обеспечивает обход этой зоны и отображает “T” для неисправности.

При работе в режиме с несколькими пультами управления, когда один из пультов имеет первый раздел, активизированный в режиме, второй раздел – в режиме AWAY и третий раздел – в режиме INSTANT, система отображает “S” для режима STAY.

Проверка наличия открытых зон

Использование клавиши готовности

Перед активизацией системы, все защищенные двери, окна и другие зоны защиты необходимо закрыть или обойти (см. раздел ОБХОД). Если это не сделать, то на клавиатуре отобразится сообщение “Not Ready” (Отсутствие готовности).  При использовании клавиши READY (ГОТОВНОСТЬ) отображаются все зоны, в которых имеется неисправность, чтобы облегчить защиту открытых зон.

Следует отметить, что специалист может так установить систему, чтобы Вы могли активизировать ее даже при наличии неисправности в зоне маршрута выхода во время активизации. Все зоны маршрутов выхода должны быть закрыты по истечении задержки для выхода, в противном случае система выдаст сигнал тревоги.

Специалист может запрограммировать систему так, чтобы система НЕ выдавала сигнал тревоги, если маршрут выхода остается открытым по истечении времени задержки для выхода, а вместо этого автоматически обходила зоны с неисправностями и активизировала остальную часть системы. Это позволит предотвратить появление ложных тревог, когда люди медленно закрывают выходные двери.

Выполните проверку с помощью специалиста, чтобы определить варианты, запрограммированные в системе.

Для отображения зон с неисправностями:

|  | DISARMED - PRESS T TO SHOW FAULTS | Примечание: На некоторых клавиатурах зеленый светодиод загорается, когда система готова к активизации. Если светодиод не горит, то система не готова к активизации. |
| --- | --- | --- |

READY

1.	Не вводите код защиты, а просто нажмите клавишу 		.

| FAULT 005 FRONT UPSTAIRS BEDROOM | Отображение типичной неисправности |
| --- | --- |
| 2. | DISARMED READY TO ARM | Защитите или обойдите зоны, отображенные перед активизацией системы. Сообщение "Ready" (Готовность) появится, когда все зоны защиты закрыты или обойдены. † ПРИМЕЧАНИЕ: Все сообщение или его часть можно заменить сообщением, запрограммированным специалистом. Имейте это в виду, когда в инструкциях указано, что должно появиться сообщение "DISARMED" (ДЕАКТИВИЗИРОВАНА) или "READY" (ГОТОВНОСТЬ). |

Обход зон защиты

Использование клавиши обхода

Эту клавишу используют, когда хотят активизировать систему при наличии одной или более незащищенных зон. Обойденные зоны не защищены, и  сигнализация не включается, если в этих зонах появляются неисправности, когда система активизирована. Все обойденные зоны удаляют, когда выполняется последовательность выключения  (код защиты + OFF). Обойденные зоны также удаляют¸ если процедура активизации,  выполняемая после команды обхода, не выполнена успешно.

Примечание: Система не позволяет обходить аварийные зоны или зоны пожара.

Для обхода зон, систему сначала надо деактивизировать.

BYPASS

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу		.

2.	Введите  номер зоны или номера зон для обхода (например, 001, 002, 003 и другие).

Важное замечание!  Все однозначные номера следует дополнить нулями (например, 001 для зоны 1).

| 3. | BYPASS 007 FRONT UPSTAIRS BEDROOM Типичное сообщение обхода | После завершения на клавиатуре появится слово BYPASS вместе с номером каждой обойденной зоны. Перед активизацией дождитесь отображения всех таких зон. Активизация системы до отображения этих зон приведет к исключению всех обойденных зон. |
| --- | --- | --- |
| 4. | DISARMED BYPASS READY TO ARM | Активизируйте систему обычным способом, когда на клавиатуре появится сообщение "ready" (готовность). |

Важное замечание!

Ваша программа установки может задать предельное число зон, которое можно обходить в разделе. Если попытаться превысить предельное число, то система не позволит  выполнить обход всех запланированных зон, а ограничит эти зоны предельным числом.  Узнайте у специалиста по установке системы, установлено ли предельное число и, если установлено, то какое это число.

Обход зон защиты (продолжение)

Быстрый обход

Система позволяет легко обходить все открытые (неисправные) зоны без отдельного ввода номеров этих зон.

Примечание: Все обойденные зоны удаляются, когда выполняется последовательность выключения  (код защиты плюс OFF).

Для использования функции быстрого обхода:

BYPASS

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу	, затем клавишу .

| 2. | BYPASS 007 FRONT UPSTAIRS BEDROOM Типичное сообщение обхода | Через несколько секунд все открытые зоны будут отображены со словом BYPASS. Перед активизацией дождитесь отображения всех таких зон. Активизация системы до отображения этих зон приведет к исключению всех обойденных зон. |
| --- | --- | --- |
| 3. | DISARMED BYPASS READY TO ARM | Активизируйте систему обычным способом, когда на клавиатуре появится сообщение "ready" (готовность). Обойденные зоны не защищены, и сигнализация не включается, если в этих зонах появляются неисправности, когда система активизирована. |

Отображение обойденных зон

Предусмотрено определение зон, обойденных ранее. Обойденные зоны могут быть отображены только при деактивизированной системе.

BYPASS

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу		.

2.	Подождите до тех пор, пока все обойденные зоны не будут последовательно отображены.

Активизация системы только по периметру

(с включенной задержкой для входа)

Использование клавиши STAY

Используйте эту клавишу, когда Вы остаетесь дома, но ожидаете, что кто-нибудь позднее воспользуется входной дверью.

Если режим STAY (ЗАЩИТА С ЗАДЕРЖКОЙ) активизирован, то система включает звуковой сигнализатор, когда защищенная дверь или защищенное окно открыто,  при этом Вы можете свободно перемещаться в помещениях. Пришедшие позднее могут войти через входную дверь без включения сигнализации, но они должны деактивизировать систему в течение периода задержки для входа, так как в противном случае включится сигнализация.

Закройте окна и двери по всему периметру перед активизацией системы (см. раздел ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ОТКРЫТЫХ ЗОН).

STAY

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу	.

| 2. | ARMED ***STAY* ZONE BYPASSED | Клавиатура выдаст три коротких звуковых сигнала и отобразит сообщение активизации. Примечание: сообщение "ZONE BYPASSED" на дисплее клавиатуры указывает на то, что некоторые зоны защиты не активизированы в режиме STAY. |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не закрыть открытую зону маршрута выхода до истечения времени  задержки для выхода, то зона будет автоматически обойдена или включится сигнализация, что зависит от того, как запрограммирована система.  Обратитесь к специалисту для получения информации о конфигурации системы.

Активизация системы только по периметру

(с выключенной задержкой для входа)

Использование клавиши  INSTANT

Важное замечание: Если Вы используете интерфейс Symphony (Улучшенный пользовательский интерфейс), то режим  NIGHT (НОЧЬ) эквивалентен режиму INSTANT (МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ).

Используйте эту клавишу, когда Вы остаетесь дома и не ожидаете, что входная дверь может быть кем-нибудь использована.

При активизации режима INSTANT система включает звуковой сигнализатор, если защищенная дверь или защищенное окно открыто, но Вы можете свободно перемещаться в помещениях. Звуковой сигнализатор включится, если кто-либо откроет входную дверь.

Закройте окна и двери по всему периметру перед активизацией системы (см. раздел ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ОТКРЫТЫХ ЗОН).

INSTANT

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу 	.

| 2. | ARMED *INSTANT ZONE BYPASSED | Клавиатура выдаст три коротких звуковых сигнала и отобразит сообщение активизации. Примечание: сообщение "ZONE BYPASSED" на дисплее клавиатуры указывает на то, что некоторые зоны защиты не активизированы в режиме INSTANT. |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не закрыть открытую зону маршрута выхода до истечения времени  задержки для выхода, то зона будет автоматически обойдена или включится сигнализация, что зависит от того, как запрограммирована система.  Обратитесь к специалисту для получения информации о конфигурации системы.

Активизация всей защиты

(с включенной задержкой для входа)

Использование клавиши  AWAY

Используйте эту клавишу, когда в помещениях никто не остается.

При активизации режима AWAY (НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАЩИТА) система включит звуковой сигнализатор,  если защищенная дверь или защищенное окно открыто или обнаружено какое-либо движение в помещениях. Вы можете выйти через входную дверь (ошибка ???) в течение периода задержки для выхода без срабатывания звукового сигнализатора. Вы можете повторно войти через входную дверь в течение периода задержки для входа, но должны деактивизировать систему в течение периода задержки для входа, чтобы не включилась сигнализация.

Закройте окна и двери по всему периметру перед активизацией системы (см. раздел ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ОТКРЫТЫХ ЗОН).

AWAY

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу 	.

| 2. | ARMED **AWAY** YOU MAY EXIT NOW | Клавиатура выдаст два коротких звуковых сигнала и отобразит сообщение активизации. Примечание: Часть "YOU MAY EXIT NOW" (ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЙТИ) сообщения исчезнет, когда закончится период задержки для выхода. |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не закрыть открытую зону маршрута выхода до истечения времени  задержки для выхода, то зона будет автоматически обойдена или включится сигнализация, что зависит от того, как запрограммирована система.  Обратитесь к специалисту для получения информации о конфигурации системы.

Активизация всей защиты

(с выключенной задержкой для входа)

Использованием клавиши  MAXIMUM

Используйте эту клавишу, когда помещения остаются свободными в течение длительного периода, например, во время отпуска или никто не должен находиться во внутренних защищенных областях и перемещаться в них.

При активизации режима MAXIMUM (МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА) система включит звуковой сигнализатор,  если защищенная дверь или защищенное окно открыто или обнаружено какое-либо движение в помещениях.  Вы можете выйти через входную дверь (ошибка ???) в течение периода задержки для выхода без срабатывания звукового сигнализатора, но сигнализатор включится как только кто-нибудь войдет повторно.

Закройте окна и двери по всему периметру перед активизацией системы (см. раздел ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ОТКРЫТЫХ ЗОН).

MAXIMUM

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу 	.

| 2. | ARMED *MAXIMUM* YOU MAY EXIT NOW | Клавиатура выдаст два коротких звуковых сигнала и отобразит сообщение активизации. Примечание: Часть "YOU MAY EXIT NOW" (ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЙТИ) сообщения исчезнет, когда закончится период задержки для выхода. |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не закрыть открытую зону маршрута выхода до истечения времени  задержки для выхода, то зона будет автоматически обойдена или включится сигнализация, что зависит от того, как запрограммирована система.  Обратитесь к специалисту для получения информации о конфигурации системы.

Деактивизация и выключение сигнализаторов

Использование клавиши  OFF

Клавиша OFF используется для деактивизации и выключения сигнализаторов и звуков, связанных с неисправностями в системе. В разделе “СВОДКА ЗВУКОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ” приведена информация, с помощью которой Вы сможете различить звуки, связанные с пожаром и кражей.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы возвратились и главный сигнализатор кражи включен, НЕ входите в помещения, а вызовите полицию из ближайшего безопасного места. Если Вы вернулись после появления сигнала тревоги и главный звуковой сигнализатор выключился, то клавиатура выдаст частые звуковые сигналы при вводе, чтобы указать на появление аварийной ситуации в Ваше отсутствие. НЕМЕДЛЕННО ВЫЙДИТЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ из ближайшего безопасного места.

Для деактивизации системы и выключения сигнализаторов кражи и пожара:

OFF

1.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу  	.

DISARMED

READY TO ARM

2.	Появится сообщение готовности (если при активизации не возникли аварийные ситуации) и клавиатура выдаст один короткий звуковой сигнал для подтверждения деактивизации системы.

Память сигналов тревоги

Клавиатура отображает номер зоны и тип аварийной ситуации для любой зоны, в которой имеется такая ситуация. Эти сообщения отображаются до тех пор, пока их не сбросит пользователь. Если появилась аварийная ситуация, запишите номер зоны, отображенной на клавиатуре, и повторите шаг 1 перед стиранием содержимого памяти и восстановлением сообщения готовности. Если сообщение готовности не появилось, то перейдите в отображенную зону и устраните неисправность (закройте окна и т.д.). Если неисправность не может быть устранена, то пошлите уведомление в центральную службу.

Если система была активизирована, когда появилась аварийная ситуация, повторите шаг 1 дважды: первый раз для деактивизации системы  и второй раз для очистки дисплея.

Использование кнопочного переключателя

Общие сведения

Система может иметь кнопочный переключатель для активизации и деактивизации раздела. Красный и зеленый индикаторы на пластине кнопочного переключателя используются для индикации состояния системы:

Зеленый индикатор:	Загорается, когда система деактивизирована и готова к активизации (нет открытых зон). Если система деактивизирована и зеленый индикатор выключен, то система не готова (одна или более зон открыты).

Красный индикатор:	Загорается, когда система активизирована или имеется память сигналов тревоги.

Горит непрерывно:	Раздел активизирован в режиме AWAY.

Медленно мигание:	Раздел активизирован в режиме STAY.

Быстрое мигание:	Память сигналов тревоги, указывающая на появление аварийной ситуации.

Активизация

Для активизации системы в режиме AWAY, поворачивайте кнопку вправо в течение 1 секунды, после чего отпустите. Клавиатуры выдадут два коротких звуковых сигнала, и красный индикатор будет гореть непрерывно.

Для активизации системы в режиме STAY,  поверните кнопку вправо и удерживайте ее нажатой более 10 секунд, после чего отпустите. Клавиатуры выдадут три коротких звуковых сигналов, и красный индикатор начнет медленно мигать.

Деактивизация

Для деактивизации раздела, поверните кнопку вправо и  отпустите. Если появилась аварийная ситуация, то красный индикатор будет быстро мигать (память сигналов тревоги).

Режим звуковой сигнализации (Chime)

Использование клавиши

Система может быть установлена для выдачи предупреждения об открытии двери или окна, когда она деактивизирована, с использованием режима звуковой сигнализации (CHIME). Когда этот режим включен, клавиатура выдает три тональных сигнала, если вдоль защищенного периметра открыта дверь или окно, и отображает сообщение Not Ready (Отсутствие готовности).  При нажатии клавиши READY отобразятся открытые пункты защиты.

Следует отметить, что режим звуковой сигнализации (CHIME) можно включать только при деактивизации системы.

1.	Для включения режима Chime введите Ваш код защиты и нажмите клавишу  .

| CHIME MODE ON | Сообщение Chime mode ON (РЕЖИМ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕН) появится на 2 секунды и исчезнет. Чтобы еще раз отобразить это сообщение (для определения того, включен или выключен режим Chime), просто нажмите и удерживайте нажатой клавишу CHIME в течение 5 секунд. |
| --- | --- |

2.	Для выключения режима Chime введите Ваш код защиты и еще раз нажмите клавишу  .

| CHIME MODE OFF | Сообщение Chime mode ON (РЕЖИМ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫКЛЮЧЕН) появится на 2 секунды и исчезнет. Чтобы еще раз отобразить это сообщение (для определения того, включен или выключен режим Chime), просто нажмите и удерживайте нажатой клавишу CHIME в течение 5 секунд. |
| --- | --- |

Просмотр сообщений от центральной станции мониторинга

Общая информация

Пользователи системы могут периодически принимать сообщения из центра мониторинга или компании-установщика и просматривать их на экранах своих дисплеев. Когда сообщение ожидает просмотра, появляется показанное ниже сообщение.

MESSAGE. PRESS 0

FOR 5 SECS.

1.	Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 5 секунд.

2.	Сообщение может занять до четырех экранов, чтобы отобразить всю имеющуюся информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любое сообщение, переданное  загрузчиком центральной станции, может быть отображено клавиатурой любого раздела.

Аварийные клавиши

(Для ручного включения бесшумных и(или) звуковых сигнализаторов)

Использование аварийных клавиш

Систему можно запрограммировать для использования специальных комбинаций клавиш для ручной активизации аварийных функций. Эти функции могут быть запрограммированы для бесшумной, звуковой и персональной сигнализации и сигнализации  о пожаре. Информацию о функциях, которые могут быть запрограммированы для Вашей системы, получите у специалиста по установке.

Активные аварийные функции

(Специалист по установке должен отметить, какие функции активны в системе).

| Клавиши | Зона | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 и * | 995 |  |
| 3 и # | 996 |  |
| * и # | 999 |  |
| A | 995 |  |
| B | 999 |  |
| C | 996 |  |

Для использования аварийной функции с парными клавишами, просто одновременно нажмите обе клавиши назначенной пары.

Если клавиатуры имеют буквенные клавиши для аварийных функций, то нажмите обозначенную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд, чтобы активизировать аварийную функцию.

При бесшумной сигнализации бесшумный сигнал тревоги передается центральной станции, причем звуковые и визуальные сигнализаторы не включаются.

При звуковой сигнализации аварийное сообщение передается центральной станции (если подсоединена) и включается сигнализатор клавиатуры для выдачи громкого и непрерывного звукового сигнала и любые внешние звуковые сигнализаторы, которые могут быть подсоединены (отображается СИГНАЛ ТРЕВОГИ с номером зоны).

При персональной сигнализации аварийное сообщение передается центральной станции (если подсоединена) и включаются сигнализаторы клавиатур, но не внешние звонки или сирены (отображается СИГНАЛ ТРЕВОГИ с номером зоны).

При пожарной сигнализации аварийное сообщение передается центральной станции, и включаются внешние звонки или сирены (отображается сообщение о ПОЖАРЕ с номером зоны).

Быстродействующая клавиша (Макрокоманда)

Общая информация

Клавиши “A”, “B”, “C” и “D” можно использовать для активизации последовательности команд (до 32 нажатий клавиш каждая).  Эти команды известны как макрокоманды и хранятся в памяти системы. Типичные функции, выполняемые при нажатии быстродействующей клавиши:

- Последовательности активизации, предусматривающие  обход некоторых зон перед активизацией.

- Используется редко, за исключением повторяющихся последовательностей.

- Последовательности активизации ретрансляции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если макрокоманда содержит последовательность активизации и пользователь, выполняющий ее, имеет разрешение на глобальную активизацию, то будут активизированы все разделы, в которых пользователь может выполнять глобальную активизацию.

Ввод последовательности команд

Для программирования макрокоманды введите Ваш пользовательский код + [#] + [D]. Появится следующее приглашение:

ENTER SPEED KEY #

01-32            00=QUIT

Введите 2-значный номер быстродействующей клавиши (01-32) и нажмите клавишу [*].  Введите последовательность, содержащую не более 32 нажатий клавиш.  Последовательность быстродействующей клавиши может содержать разные команды.  Нажмите клавишу "D" для разделения различных команд. Например, Вы можете ввести следующую последовательность.

Переход (GOTO) к разделу 2	Введите *2

Обход зон 10 & 11	Нажмите клавишу Bypass [6], затем введите номера зон 010 & 011

Активизация в

максимальном режиме	Нажмите клавишу  Maximum [4]

Возврат к разделу 1	Введите *1

Для программирования последовательности быстродействующей клавиши введите с клавиатуры следующее:

*260100114*1

Клавишу "D" необходимо нажимать после каждой команды. Нажмите клавишу "D" дважды, чтобы завершить ввод и выйти.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе последовательностей быстродействующей клавиши, не используйте клавишу [#] для представления быстрой активизации (Quick Arming).  Система использует код, введенный в соответствии с приглашением для инициирования команд в последовательности быстродействующей клавиши, чтобы устранить необходимость быстрой активизации. Система интерпретирует использование клавиши  [#] в последовательности быстродействующей клавиши только в соответствии с функцией, назначенной этой клавише.

Быстродействующая клавиша (Макрокоманда)(продолжение)

Исполнение

Для исполнения последовательности  Speed Key  выполните следующее:

Если буквенная клавиша A-B-C или D назначена как быстродействующая клавиша, то нажмите соответствующую клавишу и удерживайте ее нажатой  в течение примерно 2 секунд.  Если для любой части последовательности Speed Key требуется код пользователя, то появится следующее приглашение. Если код пользователя не требуется, то последовательность Speed Key начинается автоматически.

ENTER USER CODE

TTTT

Управление дверью доступа

Общая информация

Систему можно установить так, чтобы запертая дверь доступа (например, в общей области) могла быть отперта мгновенно или в течение особого периода времени по команде, введенной с клавиатуры. Информацию о наличии такой функции можно получить у специалиста по установке системы.

Предусмотрены следующие четыре команды управления дверью доступа:

- Быстрое отпирание

Введите Ваш код защиты + [0].  Дверь отопрется через 2 секунды.

- Запланированное отпирание назначенной двери

Введите Ваш код защиты + [#] + 73. Дверь отопрется в течение особого периода времени, запрограммированного специалистом по установке (с использованием  программных средств  ACS).

- Запланированное отпирание двери, выбранной пользователем

Введите Ваш код защиты + [#] + 74. Появится приглашение для особого пункта доступа, подлежащего отпиранию, - входной двери или выходной двери. Выбранная дверь будет отперта  в течение особого периода времени, запрограммированного специалистом по установке (с использованием  программных средств  ACS).

- Отпирание выбранной пользователем двери с выбранной функцией

Введите Ваш код защиты + [#] + 75 + пункт доступа + функция.  Доступны следующие функции -  разрешение (Grant), защита (Protect) и обход (Bypass).  Функция разрешения позволяет временно отпереть дверь для доступа. Функция защиты позволяет отпереть дверь, если принято  действительное разрешение на доступ. Функция обхода позволяет держать дверь открытой для непрерывного доступа.

- Функции управления доступом могут быть также выполнены с использованием Вашего кода защиты + [#] + 77.

См. Использование режима мгновенной активизации #77 в следующих разделах данного Руководства.

Использование режима меню реле #70

Общая информация

Систему можно установить так, чтобы определенные световые сигнализаторы или другие устройства могли быть включены или выключены по команде #70, введенной с клавиатуры или телефонной клавиатуры (если используется модуль 4286 VIP или модуль дистанционного управления). Информацию о наличии такой функции можно получить у специалиста по установке системы.

Чтобы активизировать реле с клавиатуры, введите 4-значный код защиты + [#] +70. Следуйте подсказкам, появляющимся  на дисплее клавиатуры и приведенным ниже.

Чтобы активизировать реле с помощью телефона и модуля 4286 VIP Module, сначала введите 2-значный код доступа к телефону. Если Вы используете модуль дистанционного управления, то сначала введите 4-значный код доступа к телефону. Когда система подтвердит доступ, введите 4-значный код защиты + [#] + 70. После этого начнут появляться следующие подсказки и речевые ответы.

Примечание: Если система имеет пульт дистанционного управления, то речевые сообщения не      используются.

| ENTER DEVICE NO. 00=QUIT 01 | Речевое приглашение: "ENTER DEVICE CODE NOW" (ТЕПЕРЬ ВВЕДИТЕ КОД УСТРОЙСТВА) Введите 2-значный номер устройства для активизации. Если введен неправильный номер, то система выдаст приглашение повторно ввести номер. |
| --- | --- |
| NN DEVICE IS OFF HIT 0=OFF , 1=ON | Речевое приглашение: "voice descriptor DEVICE nn ON/OFF. FOR voice descriptor ON ENTER 1, FOR voice descriptor OFF ENTER 0" (речевой дескриптор устройства nn ВКЛ/ВЫКЛ. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ речевого дескриптора ВВЕДИТЕ 1, ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ – 0). Нажмите 0 или 1 для выключения или включения устройства. "nn" представляет 2-значный номер устройства, речевой дескриптор – это дескриптор реле, запрограммированный специалистом по установке системы. |
| NN DEVICE IS OFF HIT THE "" KEY | Речевое приглашение: "voice descriptor DEVICE nn ON/OFF. TO EXIT ENTER 00 NOW" (речевой дескриптор устройства nn ВКЛ/ВЫКЛ. ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕДИТЕ 00). С клавиатуры введите  для продолжения. Появится приглашение ВВЕСТИ НОМЕР УСТРОЙСТВА. С клавиатуры телефона введите 00 для выхода или введите номер следующего реле для программирования. Уведомление о текущем состоянии (вкл/выкл) реле выдается, как указано выше. Альтернативно, если в течение 6 секунд клавиши не были задействованы, то модуль 4286 VIP выдаст сообщение "ENTER DEVICE CODE NOW" (ВВЕДИТЕ КОД УСТРОЙСТВА). |

Использование планов

Задержка времени закрытия

Запланированные планы системы позволяют автоматически активизировать систему в определенное время. Если пользователь должен оставаться в здании дольше обычного времени, то пользователи с уровнями полномочий специалиста и менеджера  могут вручную ввести задержку автоматической активизации (закрытия) до 2 часов.

Для задержки времени закрытия:

1.	Введите Ваш код защиты  (только при уровнях полномочий специалиста или менеджера).

2.	Нажмите клавишу  и затем  введите  82.

3.	Появится приглашение меню ввести часы задержки.

| CLOSING DELAY? KEY 0-2 HOURS | Введите требуемое число часов задержки, 1 или 2. Система автоматически выйдет из этого режима после ввода задержки. |
| --- | --- |

Следует отметить, что задержка основана на запланированном времени закрытия, а не на времени ввода команды.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Выбранная задержка не может быть уменьшена после установки. Однако одночасовая задержка может быть увеличена до двухчасовой задержки.

4.	Система автоматически передаст сообщение центральной станции, чтобы уведомить ее об изменении запрограммированного плана.

Временные планы открытия и закрытия

Временные планы позволяют отменять обычные план, запрограммированные специалистом по установке. Временные планы могут использоваться до недели и начинают действовать сразу после программирования.

Эти планы состоят из периода времени активизации (закрытия) и  периода времени деактивизации (открытия).  Период времени задается так, чтобы в его конце обеспечивалась активизация иди деактивизация.

Перед программированием используйте  рабочий бланк, подобный приведенному ниже, чтобы составить временный план. Это облегчит составление плана.

| Активизация/деактивизация | Пон | Втор | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периоды времени |  |  |  |  |  |  |  |
| Период времени деактивизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Время пуска ЧЧ:MM |  |  |  |  |  |  |  |
| Время останова: ЧЧ:MM |  |  |  |  |  |  |  |
| Период времени активизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Время пуска ЧЧ:MM |  |  |  |  |  |  |  |
| Время останова: ЧЧ:MM |  |  |  |  |  |  |  |

Использование планов (продолжение)

Программирование временных планов

Временные планы влияют только на раздел, для которого они введены. Временные планы можно использовать повторно позднее, просто просматривая (нажимая #) приглашение DAYS? (ДНИ?), приведенное ниже, и активизируя соответствующие дни. Это следует рассматривать при задании суточных периодов. Программировать временные планы могут только пользователи с уровнем полномочий менеджера или более высоким.

Для программирования временных планов:

1.	Введите Ваш код защиты.

2.	Нажмите клавишу и затем введите 81.

- Появятся следующие приглашения.

| MON DISARM WIND. 07:45 08:45 | Курсор расположен на разряде десятков часов времени пуска для периода времени деактивизации в понедельник. Введите требуемый час. Нажмите клавишу * для перехода к полю минут. Минуты вводятся аналогично часам. Повторите операции для ввода времени останова. Нажмите клавишу * для перехода к периоду времени пуска для понедельника. Нажмите клавишу # для перехода к следующему экрану без внесения изменений. |
| --- | --- |
| MON ARM WINDOW 07:45 08:45 | Курсор расположен на разряде десятков часов времени пуска для периода времени активизации. Повторите предыдущие шаги для ввода времени пуска и времени останова для периода времени активизации в понедельник. |
| TUE DISARM WIND. 07:45 08:45 | После завершения периодов времени для данного дня, система выдает приглашение для ввода периодов времени активизации и деактивизации для следующего дня. Повторите процедуру для всех дней недели. После введения времени для всех дней недели, система выдаст запрос на определение дней для активизации. |

Использование планов (продолжение)

| DAYS ? MTWTFSS HIT 0-7 X X | Это приглашение активизирует временный план и позволяет согласовать этот план с запросами особой недели. Для выбора дней для активизации введите требуемый номер 1-7 (Понедельник = 1). Под днем появится буква "X", указывающая на активность предварительно введенного плана для этого дня. Повторное введение номера дня приведет к деактивизации этого дня. Нажатие 0 приведет к включению или выключению всех дней. Временный план действителен только для тех дней, под которыми имеется буква “x”. По мере прохождения недели выполняется сброс дней для их деактивизации. Завершив все процедуры, нажмите клавишу * для выхода из режима ввода временного плана. |
| --- | --- |

Программирование таймеров устройств

Общая информация

Таймеры устройств задают время включения и выключения устройств, и выбранные дни недели, в которые они активны.  До 20 таймеров можно использовать для управления различными устройствами, такими как световые сигнализаторы или бытовые электроприборы. Специалист по установке системы  программирует соответствующие устройства в системе (можно программировать до 96 устройств).

Каждый таймер управляет одним устройством (обозначенным выходным номером), который Вы выбрали. Например,  таймер 1 может быть установлен для включения внешних световых сигнализаторов  в 19:00 и выключения их в 05:00. Таймер 2 может включать кондиционер с понедельника по пятницу в 08:30 для охлаждения помещений перед прибытием в них людей в 09:00 и выключать его в 18:00, когда люди уходят из помещения на всю ночь. При необходимости, разные таймеры могут управлять одним устройством. Например, таймер 2 можно использовать с понедельника по пятницу, как в предыдущем примере, а таймер 3  устанавливать для включения и выключения кондиционера в разное время в субботу.

Для ввода режима меню таймеров устройств:

Введите Ваш код защиты, затем нажмите клавишу    и введите 83.

| OUTPUT TIMER # ? 01-20,00=QUIT 01 | Можно программировать до 20 таймеров. Каждый таймер идентифицирован номером 1-20. Введите номер таймера для программирования (1-20). Нажмите клавишу * для подтверждения ввода. |
| --- | --- |
| 06 19:00 05:00 EXTER LITE 04 | Если номер таймера уже запрограммирован, появится экран сводки. В данном случае: 06 = Таймер # 04 = Выходное устройство #, управляемое этим таймером EXTER LITE = Выходной дескриптор для устройства 4 19:00 = Время пуска; 05:00 = Время останова Нажмите клавишу * для продолжения. |
| Для получения номеров устройств обратитесь к специалисту по установке системы. | 00 ENTER OUTPUT# 00 | Введите номер выходного устройства (1-96). После ввода номера появится описание устройства. Для удаления ранее запрограммированного таймера, введите 00 в качестве номера. |

Программирование таймеров устройств (продолжение)

| 00 ON TIME ? 00:00 | Введите требуемое время включения устройства, используя формат 00:01 - 23:59. На дисплее появится требуемое время. Нажмите клавишу * для перехода к следующему элементу. Введите 00:00, если таймер не используется для включения устройств в течение дней, выбранных ниже (за исключением использования одного таймера для включения световых сигнализаторов в один день и другого таймера для их выключения в другой день). |
| --- | --- |
| 00 OFF TIME ? 00:00 | Введите требуемое время выключения устройства в формате 00:01 - 23:59. Когда на дисплее появится требуемое время, нажмите клавишу * для перехода к следующему элементу. Введите 00:00, если таймер не используется для выключения устройств в течение дней, выбранных ниже (за исключением использования одного таймера для включения световых сигнализаторов в один день и другого таймера для их выключения в другой день). |
| 00 DAYS? MTWTFSS HIT 0-7 X X | Выберите дни активизации устройства, введя 1-7 (Понедельник = 1). Под днем появится буква "X", указывающая выходное устройство, для которого день активен. Повторный ввод номера дня деактивизирует этот день. Нажатие 0 приведет к включению или выключению всех дней. Выходные устройства действительны только для тех дней, под которыми стоит буква “х”. По мере прохождения недели, дни сбрасываются в неактивное состояние, за исключением выбора постоянного параметра selected (приглашение следующего экрана). После завершения нажмите клавишу * для продолжения. |
| 00 PERMANENT ? 0 = NO, 1 = YES 0 | Ответ 1 (YES - ДА) означает, что система непрерывно работает с этим таймером. Ответ 0 (NO- НЕТ) означает, что система каждый день использует этот таймер только один раз. |

Использование режима мгновенного включения #77

Режим мгновенного включения  #77 (Instant Activation Mode) используется для включения выходных устройств, зон обхода и т.д. сразу после выхода из режима  #77. Действия, которые могут быть активизированы, - команды реле, команды активизации и деактивизации, команды обхода зон и состояния доступа к зонам открытия и закрытия.

##### Команды реле

Код действия                                                                  Спецификатор  действия

01 	Реле включено	Реле #

02 	Реле выключено	Реле  #

03 	Замыкания реле на 2 секунды	Реле #

04 	Замыкание реле на   XX минут (	Реле #

05 	Замыкание реле на   YY секунд (	Реле #

06 	Группа реле включена	Группа реле #

07 	Группа реле выключена	Группа реле #

08 	Замыкание группы реле на 2 секунды	Группа реле #

09 	Замыкание группы реле на XX минут (	Группа реле #

10 	Замыкание группы реле на YY секунд (	Группа реле #

( Проверьте время с помощью специалиста по установке системы.

##### Команды активизации и деактивизации

Времена активизации 1 (Beginning - Начало), 2 (End - Конец), 3 (During - В течение) действительный только для автоматического выполнения функций активизации и деактивизации.

Время 3 (During) можно использовать  для активизации и деактивизации управления только для особого времени. Например,  если время 3 выбрано с активизированным режимом STAY (Arm-STAY), то система автоматически активизирует этот режим в начале периода времени и автоматически деактивизирует его в конце этого периода времени.

Код действия

Спецификатор действия

20 	Активизация режима STAY	Раздел (Разделы)

21 	Активизация режима AWAY	Раздел (Разделы)

22 	Деактивизация 	Раздел (Разделы)

23 	Принудительная активизация режима STAY

(автоматический обход неисправных зон) 	Раздел (Разделы)

24 	Принудительная активизация режима AWAY

(автоматический обход неисправных зон	Раздел (Разделы)

25	Активизация режима INSTANT	Раздел (Разделы)

26	Активизация режима MAXIMUM	Раздел (Разделы)

Использование режима мгновенного включения #77 (продолжение)

##### Команды обхода

Времена активизации 1 (Beginning - Начало), 2 (End - Конец), 3 (During - В течение) действительный только для команд обхода. Если время 3 (During) выбрано для автоматического обхода, то система обходит зоны, заданные на основе списка особых зон, в начале периода времени и не обходит их в конце этого периода времени.  Если выбрано автоматическое исключение обхода зон, то система удаляет обход в начале периода времени и восстанавливает обход в конце этого периода времени.

Код действия

Спецификатор  действия

30 	Автоматический обход – Список зон	Список зон  #

31 	Автоматическое устранение

обхода зон – Список зон	Список зон  #

##### Периода времени открытия и закрытия

Время 3 (During) действительно только для этих команд.

Код действия

Спецификатор  действия

40 	Разрешение периода времени

открытия разделом	Разделы (Разделы)

41 	Разрешение периода времени

закрытия разделом	Разделы (Разделы)

42 	Разрешение периода времени

доступа для группы доступа	Группа доступа

##### Команды управления доступом

##### Код действия

##### Спецификатор  действия

55	Разрешение для точки доступа 	Точка доступа #

56	Разрешение с обходом для точки доступа	Точка доступа #

57	Защита точки доступа 	Точка доступа #

58	Обход точки доступа	Точка доступа #

59	Блокировка точки доступа	Точка доступа #

60	Выход из точки доступа	Точка доступа #

61	Разрешение для группы точек доступа	Группа #

62	Разрешение с обходом для группы точек доступа	Группа #

63	Защита группы точек доступа	Группа #

64	Обход группы точек доступа	Группа #

66	Выход из группы точек доступа	Группа #

67	Разрешение для раздела точки доступа	Раздел #

68	Разрешение с обходом для раздела точки доступа	Раздел #

69	Защита точки доступа с помощью раздела	Раздел #

70	Обход точки доступа с помощью раздела	Раздел #

71	Блокировка точки доступа с помощью раздела	Раздел #

72	Выход из точки доступа с помощью раздела	Раздел #

73	Триггер точки доступа включен	Триггер #

Использование режима мгновенного включения #77 (продолжение)

##### Команды управления доступом  (продолжение)

##### Код действия

##### Спецификатор действия

74	Триггер точки доступа выключен	Триггер #

##### Дополнительные команды

##### Код действия

##### Спецификатор действия

77	Разблокировка группы точек доступа	Группа #

78	Блокировка группы точек доступа	Группа #

Для ввода режима мгновенного включения:

Введите Ваш код защиты, затем нажмите клавишу [#] и введите 77.

| ACTION ? | Введите код требуемого действия. Коды действия – это события, появляющиеся при выходе системы из режима #77 или наступлении запланированного времени, в зависимости от выбранного действия. Нажмите клавишу [(] для продолжения. Введите спецификатор действия. Он указывает на назначение действия назначено (реле, группа реле, раздел, список зон, группа пользователей). Приглашение экрана спецификатора действия изменяется в зависимости от типа выбранного действия. Например, если выбрано “Auto Bypass”, то появится приглашение: ZONE LIST ? |
| --- | --- |
| ARE YOU SURE ? 1 = YES 0 = NO 0 | Введитеr 1 (ДА) или 0 (НЕТ). Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| QUIT MENU MODE? 1 = YES 0 = NO 0 | Введитеr 1 (ДА) или 0 (НЕТ). Нажмите клавишу [(] для продолжения |

Процедуры регистрации событий

Общая информация

Система позволяет записывать различные события журнал, в котором каждое событие записывается в один из пяти классов (перечисленных ниже) с указанием времени и даты появления. Журнал событий хранит до 512 событий с заменой самого старого события любым более новым событием после переполнения журнала. Используя буквенную клавиатуру, можно просматривать журнал по классам или отображать все события независимо от класса (ALL EVENT LOG). Система позволяет выбирать отображение полной записи (complete) или только событий, появившихся с момента последнего обслуживания специалистом по установке системы (RECENT). Кроме того, события в других разделах могут просматривать пользователи, имеющие разрешение на доступ к этим разделам. События отображаются в хронологическом порядке от самого последнего до самого старого.

Для отображения журнала событий

1.	Введите КОД + [#] + [6] + [0]

2.	Выберите режим отображения.

RECENT: Отображаются только события, появившиеся с момента выполнения последней команды Event Log Clear (Очистка журнала событий).

COMPLETE: Отображается весь журнал событий (до 512 событий).

Нажмите требуемую клавишу, 0 или 1.

ENTER 0 = RECENT

1 = COMPLETE

3.	Выберите раздел, 0-8.

Введите номер раздела, события которого должны быть отображены.

Введите 0 (NO-НЕТ)) для отображения событий  всех разделов.

SCAN LOG BY PART

0=NO   1-8=PART #

Процедуры регистрации событий (продолжение)

4.	Используйте клавиши [3] и [1]  (для следующего и предыдущего классов, соответственно), чтобы отобразить классы событий.

Нажмите клавишу [8] для выбора класса и отображения первого события. Нажмите клавишу [8] еще раз для каждого следующего события.

Отображение включения сигнализатора кражи в зоне 3 (C03) раздела 1 (P1), 1в января в 00:02 .

| P1 01/01 00:02 BURGLARY C003 | Типичное отображение журнала событий |
| --- | --- |

После отображения последнего события,  на несколько секунд появится сообщение END OF EVENT LOG (КОНЕЦ ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ),  после чего система еще раз автоматически отобразит экран выбора режима RECENT/COMPLETE  (см. шаг 2).

5.	Для выхода из журнала событий:

Нажмите клавишу [Q] в любое время.

| ALARM EVENT LOG TYPE CCC UUU | Типичный экран выбора класса |
| --- | --- |

ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ

Отображает время и дату для зон, ставших причиной включения сигнализация или восстановления в выбранном разделе.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ ПРОВЕРКИ

Отображает время и дату для зон, ставших причиной появления состояния в которых появилось состояние наблюдения или неисправности в выбранном разделе.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ ОБХОДА

Отображает время и дату для зон, обойденных в разделе.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ ОТКРЫТИЯ

Отображает время, дату и номер пользователя или 6-значный дескриптор для пользователя для каждой активизации и деактивизации системы для выбранного раздела.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ СИСТЕМЫ

Отображает время и дату возникновения в системе проблем, таких как  отключения питания по переменному току, снижение напряжения батареи и т.д., независимо от раздела.

ЖУРНАЛ ВСЕХ СОБЫТИЙ

Отображает все классы событий в хронологическом порядке.

Дополнительную информацию о журнале событий можно получить у специалиста по установке системы.

Тестирование системы

(выполняется еженедельно)

Использование клавиши проверки

При нажатии клавиши TEST (ТЕСТИРОВАНИЕ) система переходит в режим тестирования, в котором можно проверить правильность работы каждой точки защиты

1.	Деактивизируйте систему и закройте все защищенные окна, двери и т.д. После этого должно отобразиться сообщение  READY (ГОТОВНОСТЬ)

TEST

2.	Введите Ваш код защиты и нажмите клавишу	.

3.	Внешний звуковой сигнализатор включится на 3 секунды и затем выключится. Если этот сигнализатор не включился, то это может быть связано с работой номеронабирателя. Подождите несколько минут и повторите попытку. Если сигнализатор не включится, ТО НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

4.	Клавиатура выдает одиночный звуковой сигнал каждые 15 секунд для напоминания о том, что система работает в режиме проверки. Каждый раз, когда зона защиты неисправна (открыта), клавиатура три раза выдает звуковой сигнал. Если звуковой сигнализатор не включается, то НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Сообщение об аварийных ситуациях посылаются центральной станции мониторинга, когда система работе в режиме тестирования.

Проверка системы

- Откройте и закройте каждую защищенную дверь или окно по очереди, Вы должны услышать три коротких звуковых сигнала. Каждая неисправная точка защиты должна появиться на дисплее.

- Пройдитесь перед любым внутренним детектором движения (если используются), при обнаружении движения Вы должны услышать  три коротких звуковых сигнала (беспроводные детекторы движения блокируются на 3-1/2 минуты между  расцеплениями). На дисплее должен появиться идентификационный номер детектора, который активизировался.

- Следуйте заводским инструкциям для тестирования всех детекторов дыма, чтобы гарантировать их правильную работу. Идентификационный номер каждого активизированного детектора дыма (или номер зоны, назначенной детектору дыма) должен появиться на дисплее.

- Когда все точки защиты проверены, на дисплее не отображаются идентификационные номера зон. Если проблема связана с любой точкой защиты (нет звуков подтверждения и отображения), то НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

- Для выключения режима проверки введите Ваш код защиты + нажмите клавишу OFF.

Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации (если установлена) включена круглосуточно и обеспечивает непрерывную защиту. Если возникает аварийная ситуация, то индикаторы дыма и детекторы тепла автоматически передают сигналы на Ваше устройство управления, включая сигнализатор клавиатуры для выдачи громкого прерывистого звукового сигнала и, возможно, внешние звуковые сигнализаторы. На дисплее клавиатуры появится сообщение  FIRE (ПОЖАР), которое не исчезнет до тех пор, пока не будет выключена сигнализация.

В случае пожарной тревоги

- Если Вы определили наличие пожара до выдачи сигналов тревоги детекторами, подойдите к ближайшей клавиатуре и вручную включите сигнализацию, нажав аварийную клавишу, назначенную для ситуации, связанной с пожаром (FIRE) (если запрограммирована специалистом по установке системы) и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд.

- Эвакуируйте всех людей из здания.

- Если имеется пламя и(или) дым, то выйдите из здания и немедленно передайте сообщение об этом в местное пожарное отделение.

- Если пламени и дыма нет, то определите причину включения сигнализации. Дескриптор зоны (зон) отобразится на дисплее клавиатуры.

Выключение пожарной сигнализации

- Для выключения пожарной сигнализации введите Ваш код и нажмите клавишу OFF.  Для очистки дисплея, введите Ваш код и еще раз нажмите клавишу OFF.

- Если клавиатура не показывает состояние READY (ГОТОВНОСТЬ) после второй последовательности OFF, то нажмите клавишу READY для отображения зоны (зон) с неисправностями.  Убедитесь, что детекторы дыма не реагируют на дым  или тепло, создаваемые объектами вблизи от них. Если реакция детекторов обнаружена, то исключите источник тепла или дыма.

- Если проблему решить не удается, то это может быть связано с дымом, попавшим в детектор. Очистите детектор, обдувая его вентилятором в течение 30 секунд.

- Для очистки дисплея введите Ваш код и нажмите клавишу OFF.

Состояния неисправностей

Типичные сообщения о неисправностях

Слово CHECK (ПРОВЕРКА) или TRBL (НЕИСПРАВНОСТЬ) на дисплее клавиатуры, сопровождаемое частыми звуковыми сигналами, указывает на наличие неисправности в системе.

Для выключения такого звукового сигнала нажмите любую клавишу.

- Отображение “CHECK” или “TRBL”, сопровождаемое отображением  "CALL SERVICE", указывает на возникновение проблемы с системой и исключение части защиты. НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

- Отображение  “CHECK” или “TRBL",  сопровождаемое отображением  дескрипторов одной или более зон,  указывает на возникновение проблемы в этих зонах*. Сначала определите,  сохранена ли целостность зон, и восстановите целостность, если она нарушена. Если проблема решена, то дескрипторы зон и слова CHECK” или “TRBL” исчезнут с дисплея. Если нет, то введите последовательность OFF (Код + OFF) для очистки дисплея. Если очистить дисплей не удается, то НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

- Отображение  “CHECK” или “TRBL",  сопровождаемое отображением “6XX,” где XX = 01-32,  указывает на наличие неисправности в контролируемом реле (с номером 01-32).

- Отображение  “CHECK” или “TRBL",  сопровождаемое отображением  “8XX,” где XX = 00-30, указывает на наличие неисправности в периферийном устройстве (подсоединенном к выводам клавиатуры пульта управления) с соответствующим адресом (00-30).

- Отображение  “CHECK” или “TRBL",  сопровождаемое отображением  “9XX,” где XX = 00-99, указывает на наличие неисправности в системе (номеронабиратели, выходы звонков, короткое замыкание на землю и другие).  Это следующие зоны:

970: Контроль сирены

988: Второй РЧ-приемник – не принимает сигналы

990: Первый РЧ-приемник – не принимает сигналы

997: Опрос коротких замыканий контуров

- Отображение на клавиатуре "COMM. FAILURE" (ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ) указывает на то, что неисправность появилась в линии телефонной связи системы.  НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Состояния неисправностей (продолжение)

- Сообщение "SYSTEM LO BAT", сопровождаемое звуковым сигналом в течение 1 минуты, на клавиатуре указывает на низкое напряжение батареи системы. НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

- Сообщение  "LO BAT" и дескриптор зоны, сопровождаемые звуковым сигналом в течение 1 минуты, на клавиатуре указывает на низкое напряжение батареи в беспроводном передатчике. НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

- Сообщение "MODEM COMM" указывает на то, что управление выполняется под управлением удаленного компьютера центральной станции. Управление не действует в этом случае.

Отключение электропитания

Если появляется сообщение "AC LOSS", то клавиатура получает питание только от батареи. Если включены только некоторые внешние световые сигнализаторы на здании, то необходимо проверить автоматические выключатели и предохранители и установить их в исходное состояние или заменить. Если электропитание восстановить не удается, то НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Ваш местный дилер ADEMCO – это специалист, имеющий достаточно высокую квалификацию для технического обслуживания Вашей системы сигнализации. Целесообразно, чтобы в его распоряжении была программа регулярного технического обслуживания.

Ваш местный дилер ADEMCO:

Фамилия:

Адрес:

Телефон:

Техническое обслуживание системы

Уход за системой

Компоненты системы защиты разработаны с учетом возможно минимального технического обслуживания. Однако Вам потребуется выполнять некоторые действия, чтобы гарантировать надежное рабочее состояние системы.

1.	Проверяйте систему еженедельно.

2.	Проверяйте систему после каждого появления аварийной ситуации (см. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ).

Замена батарей в беспроводных датчиках

| Беспроводные датчики могут не использоваться в Вашей системе защиты | Каждый беспроводный датчик в Вашей системе имеет батарею с напряжением 9 или 3 В. Система обнаруживает низкое напряжение в любом беспроводном датчике, включая детекторы дыма, возможно, персональный аварийный передатчик и портативную беспроводную клавиатуру. (Низкое напряжение батареи портативной клавиатуры обнаруживается сразу после нажатия одной из клавиш, на дисплее клавиатуры появится 00.) Щелочные батареи имеют минимальный срок службы 1 год и в большинстве устройств и приложений могут использоваться 2-4 года. Фактический срок службы батареи зависит от условий окружающей среды, в которой используется датчик, числа сигналов, посылаемых передатчиком в датчике, и особого типа датчика. Влажность, высокие и низкие температуры или большие колебания температуры могут привести к уменьшению фактического срока службы в оборудовании. |
| --- | --- |

Если в беспроводном датчике напряжение батареи низкое, то сообщение о низком напряжении батареи отображается на дисплее клавиатуры.

Кроме того, детектор дыма с батарейным питанием, в котором напряжение батареи низкое,  примерно каждые 20-30 секунд выдает один звук типа щебета, идентифицирующий детектор дыма с батареей с низким напряжением. Если не заменить эту батарею, то детектор дыма будет выдавать непрерывный звуковой сигнал, как и при сигнализации о пожаре.

Примечание: Сообщение о низком напряжении батареи выдается для предупреждения о необходимости заменить батарею в указанном датчике (датчиках) в течение 30 дней. В течение этого времени эти датчики сохраняют свою работоспособность полностью.

Важное замечание:  Для замены используйте только батареи, рекомендованные специалистом по установке системы.

Техническое обслуживание системы (продолжение)

Выключение предупредительных  тональных сигналов в клавиатуре

Предупредительные тональные сигналы клавиатуры могут быть выключены с помощью последовательности OFF  (код + клавиша OFF), но сообщение о низком напряжении батареи остается на дисплее  клавиатуры для напоминания о низком напряжении батареи в одном или более датчиков. После замены батареи, датчик передает соответствующий сигнал устройству управления сразу после своей активизации (открытие или закрытие окна, двери и т.д.), чтобы удалить сообщение с дисплея. Если датчик не активизирован, то сообщение на дисплее автоматически сбросится примерно через 1 час.

Стандартный уход

- Обращайтесь с компонентами системы, как и с другим электрическим оборудованием. Не хлопайте защищенными дверями или окнами, на которых установлены датчики.

- Предотвращайте накопление пыли на клавиатуре и всех датчиков защиты, в частности на датчиках движения и детекторах дыма.

- Клавиатуру и датчики следует аккуратно протирать с сухой мягкой тканью. Не распыляйте воду или другую жидкость на устройства системы.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ТЕЛЕФОНА

При появлении проблем, связанных с работой телефона, отсоедините устройство управления посредством извлечения вилки из настенной телефонной розетки  RJ31X. Мы рекомендуем, чтобы дипломированный специалист по установке системы показал Вам, как отсоединять телефоны Вашей системы. Не нарушайте телефонное соединение внутри устройства управления и связи. Нарушение этого соединения может привести к разрыву телефонных линий. Если стандартный телефон правильно работает после отсоединения устройства управления и связи от телефонных линий, то в устройстве управления и связи имеются проблемы и его следует возвратить для ремонта. Если после отсоединения устройства управления и связи проблема в телефонной линии остается, то уведомите об этом телефонную компанию и передайте запрос на обслуживание в сервисный центр. Ни при каких обстоятельствах пользователь не должен выполнять ремонт самостоятельно (в пределах гарантийного срока или после его истечения). Устройство необходимо вернуть на завод или в авторизованный центр для ремонта.

Краткий список функций системы

| ФУНКЦИЯ | ПРОЦЕДУРА | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- |
| Проверка зон | Нажмите []. | Для просмотра неисправных зон, когда система не готова. |
| Отображение всех дескрипторов | Нажмите и удерживайте [] в течение 5 секунд. | Отображает буквенные дескрипторы, запрограммированные специалистом по установке системы. |
| Активизация системы | Введите код. Нажмите требуемую клавишу активизации (AWAY, STAY, INSTANT, MAXIMUM). | Активизирует систему в выбранном режиме. |
| Деактивизация системы | Введите код. Нажмите OFF [1]. | Деактивизирует систему и выключает сигнализаторы |
| Обход зон | Введите код. Нажмите BYPASS [6]. Введите номера зон для обхода (используйте 3-значные номера). | Обойденные зоны не защищены, сигнализаторы в них не включатся при появлении нарушителя. |
| Быстрый обход | Введите код. Нажмите BYPASS [6]. Нажмите [#]. | Все неисправные зоны будут обойдены автоматически. |
| Режим звуковой сигнализации | Введите код. Нажмите CHIME [9]. | Клавиатура выдаст звук, если обнаружится Изменение состояния дверей или окон, когда система деактивизирована. |
| Тестовый режим | Введите код. Нажмите TEST [5] | Включится звуковой сигнализатор и начнется тестирование датчиков. |
| Просмотр сообщений | Нажмите и удерживайте [0] в течение 5 секунд. | Появится сообщение от центральной станции. |
| Просмотр возможностей пользователя | Введите код пользователя. Нажмите [] + []. | Отобразятся разделы и уровни полномочий, назначенные для пользователя. |
| Переход (GOTO) к разделу | Введите код защиты. Нажмите Press []. Введите номер раздела (1-8). 0 – возврат к разделу по умолчанию. | Позволяет пользователю с помощью одной клавиатуры выполнять функции в другом разделе, если пользователь имеет соответствующий уровень полномочий. |
| Самопомощь | Нажмите и удерживайте любую функциональную клавишу в течение 5 секунд. | Отобразятся краткие инструкции для нажатой клавиши. |
| Добавление пользователя | Введите код специалиста или менеджера. Нажмите КОД [8]. Введите номер нового пользователя. Введите код для этого пользователя. Введите уровень полномочий для этого пользователя (1-5). Следите за приглашениями, 1=Да, 0=Нет. | Пользователи с уровнями полномочий специалиста и менеджера могут добавлять к системе пользователей, имеющих каждый свой код и уровень полномочий. |
| Изменение кода пользователя | Введите код специалиста или менеджера. Нажмите КОД [8]. Введите 3-значный номер пользователя. Введите новый код для этого пользотвателя. Нажмите 0 (Нет) при появлении приглашения. | Пользователи с уровнями полномочий специалиста и менеджера могут изменять собственный код и код других пользователей. |
| Функция | Процедура | Комментарий |
| Удаление пользователя | Введите код специалиста или менеджера. Нажмите КОД [8]. Введите номер пользователя для удаления. Введите код специалиста или менеджера. Нажмите 1 (Да) при появлении приглашения. | Пользователи с уровнями полномочий специалиста и менеджера могут удалять других пользователей. Пользователь может быть удален только пользователем с более высоким уровнем полномочий. |
| Управление доступом | Введите код защиты. Введите 0. | Активизируется реле доступа для текущего раздела. |
|  | Введите код защиты. Нажмите [#]. Введите 73. | Запрос на вход или выход на пульте управления. |
|  | Введите код защиты. Нажмите [#]. Введите 74. Введите номер точки доступа. | Запрос на вход или выход в точке доступа. |
|  | Введите код защиты. Нажмите [#]. Введите 75. Введите номер точки доступа. Введите состояние (1-3) | Изменяется состояние точки доступа. |
| Соединение панелей | Введите код защиты (002-050) Нажмите [#]. Введите 86. | Включение режима с одним пультом и одним разделом. |
|  | Введите код защиты (002-050) Нажмите [#]. Введите Enter 85. | Выход из режима с одним пультом и одним разделом. |
|  | Введите код защиты (002-050) Нажмите [#]. Введите 88. | Включение режима с несколькими пультами и несколькими разделами. |
|  | Введите код защиты (002-050) Нажмите [#]. Введите 87. | Включение режима просмотра нескольких пультов. |
|  | Введите 0. | Выход из режима с несколькими пультами и несколькими разделами и режима просмотра нескольких пультов. |

Сводка звуковых уведомлений

(клавиатуры с буквенными дисплеями)

| ЗВУК | ПРИЧИНА | ОТОБРАЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГРОМКИЙ ПРЕРЫВИСТЫЙ* Клавиатура и внешние сигнализаторы | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | FIRE (ПОЖАР) и дескриптор зоны, в которой возник пожар. |
| ГРОМКИЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ* Клавиатура и внешние сигнализаторы | ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ О КРАЖЕ | ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) и дескриптор зоны, в которой включился сигнализатор. |
| ОДИН КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (не повторяющийся) Только клавиатура | a. СИСТЕМА ДЕАКТИВИЗИРОВАНА b. ПОПЫТКА АКТИВИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ С ОДНОЙ ОТКРЫТОЙ ЗОНОЙ. c. ПРОВЕРКА ОБХОДА ЗОН. | a. DISARMED/READY TO ARM (ДЕАКТИВИЗИРОВАНА/ГОТОВА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ). b. Номер и дескриптор открытой зоны защиты. c. Номера и дескрипторы обойденных зон защиты (Один короткий звуковой сигнал для каждой отображенной зоны). Затем отображается: DISARMED BYPASS Ready to Arm (ДЕАКТИВИЗИРОВАНА ОБХОД Готова для активизации). |
| ОДИН КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (каждые 15 секунд) Только клавиатура | СИСТЕМА В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ | Номера идентификации открытых зон. |
| ОДИН КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (каждые 60 секунд) Только клавиатура | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ В ПЕРЕДАТЧИКЕ | LO BAT с дескриптором передатчика. |
| ДВА КОРОТКИХ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА Только клавиатура | АКТИВИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ AWAY ИЛИ MAXIMUM | ARMED AWAY or ARMED MAXIMUM. Загорается красный световой индикатор активизации. |
| ТРИ КОРОТКИХ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА Только клавиатура | a. АКТИВИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ STAY ИЛИ INSTANT b. ОТКРЫТАЯ ЗОНА, КОДА СИСТЕМА В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (CHIME). c. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ВХОДЕ** | a. ARMED STAY ZONE BYPASSED или ARMED INSTANT ZONE BYPASSED. Загорается красный световой индикатор активизации. b. CHIME, дескриптор открытой зоны защиты, если нажата клавиша [Q]. c. DISARM SYSTEM or alarm will occur (ДЕАКТИВИЗИРУЙТЕ СИСТЕМУ ИЛИ ВКЛЮЧИТСЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ). |
| ЧАСТЫЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ Только клавиатура | a. НЕИСПРАВНОСТЬ b. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ПИТАНИЯ ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ*** c. ПАМЯТЬ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | a. CHECK (ПРОВЕРКА). Дескриптор зоны защиты с неисправностью. b. AC LOSS (может чередоваться с другими сообщениями, связанными с работой системы). c. FIRE или ALARM (ПОЖАР ИЛИ АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ); дескриптор зоны, в которой включился сигнализатор. |
| ТИХИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ Только клавиатура | a. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАДЕРЖКЕ ДЛЯ ВХОДА** b. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАДЕРЖКЕ ДЛЯ ВЫХОДА (если запрограммировано) | a. DISARM SYSTEM or alarm will occur (ДЕАКТИВИЗИРУЙТЕ СИСТЕМУ ИЛИ ВКЛЮЧИТСЯ СИГНАЛИЗАТОР). Сигнализатор включится при превышении времени задержки без деактивизации системы. b. armed Away или ARMED Maximum (АКТИВИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ Away или Maximum) с сообщением You May Exit Now (Теперь Вы можете выйти). |

*	если в качестве внешнего сигнализатора используется сирена, то для сигнализации о пожаре используется импульсный тональный сигнал, а для аварийной сигнализации или сигнализации о краже – непрерывный тональный сигнал.

**	Предупреждение о входе может быть в виде трех коротких звуковых сигналов или тихого непрерывного звукового сигнала, как запрограммировано специалистом по установке системы.

***	Нарушение питания от батареи системы не указывается или не отображается клавиатурой (выдаются только предупреждения о нарушении питания по переменному току).

.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Несмотря на то, что данная система – это улучшенная разработка системы защиты,  она не может гарантировать защиту от кражи, пожара или другой аварийной ситуации. Любая система сигнализации, промышленная или домашняя, в ряде случаев может не выдать предупреждение об аварийной ситуации. Например:

•	Нарушители могут проникнуть через незащищенные проходы или использовать технические средства для игнорирования датчика системы сигнализации или отсоединения устройства  аварийной сигнализации.

•	Детекторы вторжения (например, ИК-детекторы), детекторы дыма  и многие другие чувствительные устройства не работают без источников питания. Устройства с батарейным питанием не работают без батарей, с полностью разряженными батареями или неправильно установленными батареями. Устройство, получающие питание только от сети переменного тока, не работают даже при непродолжительном нарушении энергоснабжения.

•	Сигналы, переданные беспроводными передатчиками, могут быть блокированы или отражены металлическим объектом до их попадания в приемник. Даже если сигнальный тракт недавно проверен в процессе еженедельного тестирования, возможна блокировка из-за перемещения в этот тракт металлического объекта.

•	Пользователь может недостаточно быстро нажать аварийную клавишу.

•	Детекторы дыма играют основную роль в предотвращении смертельных исходов в помещениях при пожаре, но они по разным причинам не могут обеспечить раннее предупреждение в 35% всех пожаров. Такими причинами могут быть неправильная установка или положение детектора дыма. Некоторые детекторы не могут  обнаруживать пожары, начинающиеся в тех местах, в которых дым не достигает детекторов, например в  дымоходах, стенах или крышах, или с другой стороны закрытых дверей. Детекторы дыма также не могут обнаруживать пожар на другом этаже дома или здания. Детектор второго этажа, например, может не обнаружить пожар на первом этаже или в цокольном этаже. Кроме того, детекторы дыма имеют ограничения по чувствительности. Ни один детектор дыма не может обнаруживать каждый тип пожара. В общем, детекторы не всегда могут предупреждать о пожарах, связанных с невнимательностью и опасностями, такими как курение в кровати, сильные взрывы, улетучивающийся газ, неправильное хранение легковоспламеняющихся материалов, перегруженные электрические схемы, игры детей со спичками или поджог. В зависимости от типа пожара и(или) положений детекторов дыма, детектор, даже если он работает в режиме раннего предупреждения, может не выдать предупреждение, позволяющее вовремя  произвести эвакуацию, чтобы предотвратить травмы или смерть людей.

•	Пассивные ИК-детекторы могут обнаруживать вторжение только в пределах заданных диапазонов, заданных в их Руководствах по установке. Пассивные ИК-детекторы не обеспечивают защиту объемной области.  Они создают несколько лучей защиты, и вторжение может быть обнаружено только в свободных областях, перекрытых этими лучами. Эти детекторы не могут обнаруживать движение или вторжение за стенами, потолками, полами, закрытыми дверями, стеклянными перегородками, стеклянными дверями или окнами. Механические манипуляции, маскирование, окрашивание или распыление любого материала на зеркала, окна или любую часть оптической системы может снизить чувствительность  детектора. Пассивные ИК-детекторы обнаруживают изменения температуры; однако, когда температура окружающей среды защищенной области приближается к диапазону  32° - 40°C, характеристика обнаружения может ухудшиться.

Устройства выдачи предупреждений, такие как сирены или звонки, могут не предупредить людей или не пробудить спящих, если они расположены с другой стороны закрытых или частично открытых дверей. Если эти устройства установлены не на том этаже, где находятся спальни, то вряд ли они смогут разбудить или предупредить людей в этих спальнях. Даже люди, которые не спят, могут не услышать предупреждение, если сигнализатор  приглушен звуками стереосистемы, радиоприемника, кондиционера или проезжающими автомобилями. Даже устройства, выдающие громкие звуковые предупреждения, могут оказаться неэффективными для людей с пониженным слухом или людей, которые глубоко спят.

•	Телефонные линии, необходимые для передачи сигналов тревоги из зданий центральной станции мониторинга, могут быть повреждены или временно не обслуживаться. Телефонные линии могут подвергаться воздействию нарушителей с использованием современных технических средств.

•	Даже если система реагирует на аварийную ситуацию, как ожидается, людям, находящимся в здании, может не хватить времени для принятия мер защиты. При использовании контролируемой системы сигнализации, представители власти могут  не отреагировать надлежащим образом.

•	В этом оборудовании, как и в электрических устройствах, компоненты могут оказаться неисправными. Даже если оборудование разработано для работы в течение порядка 10 лет, электронные компоненты могут выйти из строя в любой момент.

Наиболее частая причина сбоя в работе системы сигнализации при вторжении или пожаре – это неправильное техническое обслуживание.

Эту систему следует тестировать еженедельно, чтобы гарантировать правильную работу датчиков и передатчиков.

Установка системы сигнализации позволяет снизить страховые ставки, но  система не может заменить страхование. Владельцам домов, владельцам собственности и арендаторам следует быть предусмотрительными с точки зрения защиты и страхования их жизни и имущество.

Мы продолжаем разрабатывать новые и улучшенные устройства защиты. Чтобы обезопасить себя и своих близких, пользователи систем сигнализации, должны знать об этих разработках.

.Индексный указатель

Команда #70 	45

Модуль 4286 VIP 	9, 45

Потеря питания по переменному току	59

Доступ к другому разделу	21

Дверь доступа	44

Добавление пользователя	18

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	20

Добавление кода пользователя	17

Дилер Ademco 	59

Улучшенный пользовательский интерфейс	5, 10

Сигнализация 	7

Щелочные батареи	60

Активизированная	7

АКТИВИЗИРОВАННЫЙ ИНДИКАТОР	13

Звуковая аварийная сигнализация	41

Звуковые сигналы	64

Уровень полномочий	15

Уровни полномочий	16, 17

AWAY	7, 21, 38

рРжим AWAY	35

Срок службы батарей	60

Кража	5

Защита от краж	7

Дверь доступа-обхода	44

Зоны обхода	31

Обход	31

Вызов специальной службы	58

Изменение кода пользователя	20

Изменение пользователя	17

ПРОВЕРКА	58

РЕЖИМ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	7, 39

Время закрытия	46

Общая неисправность	58

Общая область	24

Задержка времени закрытия	46

Удаление пользователя	20

Удаление кода пользователя	17

Таймеры устройств	8, 49

Деактивизация	37

Отображения для режимов с несколькими пультами и несколькимми разделами 	29

Принуждение	16

Код принуждения	15

Аварийная ситуация	5

Задержка для входа	14

Вход-выход	6

Процедуры записи событий	54

Задержка для выхода	14

Выход из режима редактирования пользоователей	17

Пожар	5, 41

Пожарная сигнализация	57

Противопожарная защита	6

ГЛОБАЛЬНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ	19

Глобальная активизация	21

GOTO	18, 21

Команда GOTO 	8

Дверь доступа-разрешения	44

Использования соединения пультов	26

INSTANT	7, 14, 21

Режим INSTANT 	34

Клавиатура	5

Задняя подсветка клавиатуры	10

Клавиатуры	10

Кнопочный переключатель	38

LO Bat	59

Низкое напряжениебатареи	60

Предупреждение о снижении напряжения батареи	61

Макрокоманды	8, 42

Менеджер	16

Специалист	16

Главная клавиатура	9, 22

MAXIMUM	7, 14, 21

Режим MAXIMUM	36

Память сигналов тревоги	7, 37

Сообщения 	40

Устройство  связи с модемом	59

ДОСТУП К НЕСКОЛЬКИМ РАЗДЕЛАМ	18

Режим просмотра нескольких пультов	28

Режим с несколькими пультами и несколькими разделами	27

НОЧЬ	34

Отсутствие готовности	30

OFF	21, 37

Открытые зоны	30

Планы открытия и закрытия	46

Оператор A	16

Оператор  B	16

Оператор C	16

ВЫХОДНОЙ ТАЙМЕР	49

Соединение пультов	6, 26

Аварийные клавиши	41

АВАРИЙНЫЕ КЛАВИШИ	13

Разделенная система защиты	5

Разделенная система	5

Персональная аварийная сигнализация	41

Доступ к телефону	9

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ И ПИТАНИЯ	13

Дверь доступа-защиты	44

Быстрая активизация 	13

Быстрая активизация	15

Быстрый обход	32

КРАТКИЙ СПИСОК	62, 63

ГОТОВНОСТЬ	30, 39

Клавиша готовности	30

Режим меню реле	45

Замена батарей	60

РЧ КНОПКА	18

Стандартный уход	61

Планы	8, 46

Код защиты	15

Коды защиты	15

Чувствительные устройства	6

Выключение пожарной сигнализации	57

Бесшумная аварийная сигнализация	41

Режим с одним пультом и одним разделом	26

Детекторы дыма	56

Быстродействующая клавиша	42

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ КЛАВИША	8

STAY	7, 21, 38

Режим STAY	33

Интерфейс Symphony	5, 10

LO Bat для системы	59

Общее представление о системе	5

Модуль дистанционного управления	9

Временные планы	46, 47

Временные пользователи	18

Клавиша тестирования	56

Режим тестирования	56

Тестирование системы	56

Период времени	46

TRBL	58

Состояние неисправности	58

НЕВОЗМОЖНОМСТЬ АКТИВИЗАЦИИ ЧАСТИ ОБЩЕЙ ОБЛАСТИ	25

НЕВОЗМОЖНОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ОБЛАСТИ	24

Режим редактирования пользователей	17

Номера пользователй	15

Инструкции для пользователей	9

ГАРАНТИЯ	71

Беспроводный датчик	60

Обойденная зона	33

Зоны	6

.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД

Фирма Honeywell International Inc., работающая в области бытовой электроники и систем защиты ("Продавец"), 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791, гарантирует, что ее оборудование защиты ("изделие") не имеет дефектных материалов и изготовлено с соответствующим качеством в течение одного года с момента первичного приобретения при условии нормального использования и обслуживания оборудования. Обязательство продавца ограничено бесплатным  ремонтом или заменой, по его выбору, частей оборудования, выполнением работ или транспортировки любого изделия, материалы и качество изготовления которых признаны неудовлетворительными  при условии нормального использования и обслуживания оборудования. Продавец не несет обязательств в рамках данной гарантии и при других обстоятельствах при внесении изменений в изделие или неправильном ремонте или обслуживании оборудования специалистами других фирм, не связанных с продавцом. При обнаружении дефекта, обратитесь к специалисту по системам защиты, который установил и выполняет техническое обслуживание Вашего оборудования, для выполнения ремонтных работ.

Ограниченная гарантия на 1 год заменяет все другие прямые гарантии, обязанности или обязательства. ПРЯМЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕКСТА ЭТОГО ДОКУМЕНТА, ОТСУТСТВУЮТ. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАННЫЕ ПРОДАВЦОМ В СВЯЗИ С ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ  СООТВЕТСТВИЕ ОСОБОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРИОДОМ В 1 ГОД С МОМЕНТА ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ. ЛЮБОЙ ИСК О НАРУШЕНИИ ЛЮБОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ЕЮ,  МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕН В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОДАВЕЦ НЕ ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ НИ ПЕРЕД КЕМ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИВЕДШИЕ К НАРУШЕНИЮ ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ДРУГОЙ ГАРАНТИИ,  ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДАЖЕ ЕСЛИ УЩЕРБ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКЛИ ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ОШИБКИ ПРОДАВЦА. В некоторых государствах не принимается во внимание ограничение, связанное со сроком действия подразумеваемой гарантии, или исключение или ограничение случайных или  косвенных повреждений, поэтому ограничение или исключение не могут применяться для Вас.

Продавец не гарантирует, что изделие не может быть подвергнуто риску или обходу; что изделие предотвратит любую травму или потерю имущества из-за ночной кражи с взломом, кражи, пожара или других причин; или что изделие во всех случаях обеспечит адекватное предупреждение или защиту. Покупатель должен понимать, что при правильной установке и техническом обслуживании система сигнализации позволяет только уменьшить риск совершения ночной кражи с взломом, кражи, а также возникновения пожара или других аварийных событий, появляющихся без выдачи сигнала тревоги, но не может обеспечить страхование или гарантировать предотвращение травм или потери имущества. ПОЭТОМУ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  ИЛИ ДРУГИЕ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ВЫДАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОДНАКО, ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ, В РАМКАХ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ  ИНЫМ СПОСОБОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКУПНУЮ ЦЕНУ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ УКОМПЛЕКТОВАНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО НА СЧЕТ ПРОДАВЦА. Эта гарантия дает Вам особые юридические права, Вы можете иметь другие права, которые неодинаковы в разных государствах. Никакое дополнение или изменение, письменное или словесное, не разрешено для этой гарантии.